## Slide 1
Energy Pack
01
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
국가별 고객 문제와 기술 개발·사업화 우선순위
근거 R00 제공 HTML
미래 먹거리를 만드는
관문기술과 진입시장
2027–2030
국가별 Pain Point · 경쟁 제품 검증 · R&D 실행안
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R00
제공 HTML
Energy Pack Gateway Technology 2027–2030
D:/hems-search/output/Energy_Pack_Gateway_Technology_2027-2030.html

## Slide 2
2027년은 두 과제에 집중하는 편이 타당하다
독일의 설치 검증과 영국의 열 유연성을 먼저 검증하고, 동일 기술을 네덜란드로 확장
02
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
직접 개발 GT1 설치 검증 자동화
설치업체가 반복하는 연결·설정·시험 작업을 줄이고, 유료 도입 여부를 확인한다.
직접 개발 GT3 쾌적 제약을 지키는 열 제어
집별로 실제 제공 가능한 전력 조절 범위를 추정하고, 단순 타이머 대비 편익을 검증한다.
제휴 우선 GT2 전력 허브와 GT4 시장 연계
전력 보호·인증 하드웨어와 시장 등록·정산은 파트너를 활용한다.
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
경영 판단을 위한 우선순위 제안이다. 시장 규모에 대한 정량 점수나 확보된 수주를 의미하지 않는다. 두 과제의 공통 기반은 제어능력 확인, 계측, 현장 시험, 기기별 제약 데이터이다.

## Slide 3
기존 논리에서 수정해야 할 다섯 가지
4대 관문기술 틀은 유지하되, 사업 범위와 차별성의 근거를 좁혔다
03
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R04 Enedis · R10 ERCOT · R16 1KOMMA5° · R15 gridX · R22 UL Solutions · R03 NESO
기존 자료의 주요 전제 | 추가 확인 결과 | 전략에 반영할 변화
프랑스 급탕 스케줄 대규모 재설정 | Linky 접점 연결 기기는 자동 추종 | 고정 타이머·혼합 설비만 선별
다른 브랜드 통합은 경쟁사 공백 | 복수 제조사 연동 제품이 이미 존재 | 연결 후 실제 제어·시험에 집중
텍사스 ADER의 전면 시장화 | 2026.06 Phase 3.3도 Pilot | 등록 파트너 확보 전 수익 제외
소프트웨어가 증설 문제 해결 | PCS 인증·현장 조건에 따라 다름 | 인증 제품과 경제성 비교
여러 프로그램 수익을 동시 합산 | 시간·용량·방향별 중복 규칙 존재 | 허용 계약만 편익에 반영
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R04
Enedis
Heures creuses 개편, 2025.10.15
https://www.enedis.fr/presse/enedis-met-en-oeuvre-la-reforme-des-heures-creuses-pour-accompagner-les-nouveaux-usages-lies
R10
ERCOT
ADER Pilot, Phase 3.3, 2026.06.03
https://www.ercot.com/mktrules/pilots/ader
R16
1KOMMA5°
Heartbeat 호환 목록, 2026.08.25
https://support.1komma5.com/hc/de/articles/29833157635356-Heartbeat-Kompatibilit%C3%A4tsliste
R15
gridX
Optimized Heat Pump Operation, 2026.06.02
https://support.gridx.ai/en/articles/590093-dynamic-tariff-optimization-optimized-heat-pump-operation
R22
UL Solutions
Power Control Systems for DER
https://www.ul.com/services/power-control-systems-distributed-energy-resource-systems
R03
NESO
DFS Stacking List v2, 2026.04
https://www.neso.energy/document/380211/download

## Slide 4
시장 우선순위는 고객 접근성과 실증 조건으로 결정
국가 수를 세어 수요를 추정하지 않고, 구매자·제어권·계량 접근 가능성을 함께 판단
04
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
진입 순서 제안 | 첫 고객과 문제 | 진입 조건
1 독일 | 설치업체·OEM의 설정·시험 부담 | 지원 기기 목록, 현장 30건 접근
1 영국 | 소매사·집합사업자의 열부하 운전 | 계량 데이터·기기 제어권·실증 가구
2 네덜란드 | PV 가구의 2027년 이후 자가소비 | HP·급탕탱크 보유, 수출 계약 확인
선별 프랑스·스페인·이탈리아 | 고정 타이머·계약전력·혼합 설비 | 저비용 대안 대비 추가 가치 확인
파트너 동반 미국·걸프 | 전력 증설·백업 또는 냉방 운전 | 인증·채널·요금 부담자 확보
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 5
독일: 설치 완료를 검증하는 비용을 줄인다
첫 구매자 후보는 가정 소비자보다 설치업체·Energy Pack OEM
05
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
§14a는 대상 설비의 수전 제어다. 일반 가전과 PV 역송 전체를 한꺼번에 제한하는 제도가 아니다.
근거 R01 BNetzA · R26 EEBUS
확인한 제도와 고객 문제
2024년 이후 신규 설치 등 조건에 따라
히트펌프·EV 충전·저장장치 등이 적용
EMS가 여러 대상 설비를 조정할 수 있음
현장 문제 가설
계측 방향·제어권·통신·설정이 맞는지
기기별로 확인하는 시간이 길다.
판매할 모듈과 검증 방법
기기 연결 후 명령·응답 시험 수행
지원 조합별 설치 완료 보고서 생성
수익 방식: 설치 건별 또는 OEM 탑재료
측정: 작업시간, 재방문, 실패 원인
비교: 현재 설치 앱과 기존 HEMS
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R01
BNetzA
§14a 제어가능 설비 적용 안내
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/SteuerbareVBE/artikel.html
R26
EEBUS
Solutions & Use Cases
https://www.eebus.org/solutions-use-cases/

## Slide 6
영국: 열부하의 양방향 유연성을 공급한다
소매사·집합사업자가 고객 확보와 시장 참여를 담당하는 B2B2C 모델
06
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
제도 참여가 수익을 보장하지 않는다. 대상 가구·이벤트·보상은 공급자 계약에 따라 달라진다.
근거 R02 NESO · R24 Nesta·CNZ · R03 NESO
2026년의 기회
NESO DFS는 2026.04.14부터
사용 감소뿐 아니라 증가도 보상 가능
스마트미터와 등록 사업자를 통해 참여
대상 지역: 잉글랜드·스코틀랜드·웨일스
열 유연성은 이미 현장 실증이 존재
새 과제는 집별 제공량과 신뢰도다.
제안 상품
저렴하거나 계통이 요구하는 시간에
급탕·예열하고 피크 시간 사용을 조절
집별 온도 제약과 회복 부하까지 관리
소매사에는 가용 kW와 불확실성 제공
고객에게는 요금·온도 결과 공개
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R02
NESO
Demand Flexibility Service explained, 2026 개편
https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/demand-flexibility-service/demand-flexibility-service-explained
R24
Nesta·CNZ
HeatFlex UK, 2024 실증
https://www.nesta.org.uk/project/heat-flex/
R03
NESO
DFS Stacking List v2, 2026.04
https://www.neso.energy/document/380211/download

## Slide 7
네덜란드는 상품화, 프랑스는 대상 선별이 핵심
같은 급탕 제어라도 제도 변화가 만들어내는 추가 가치는 다르다
07
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R05 네덜란드 정부 · R04 Enedis
네덜란드 PV·HP 보유 가구
2027.01.01 상계제도 종료
역송 보상은 계속 존재
기회: 잉여 발전을 열로 활용하되
역송 보상·열손실을 함께 계산
채널: PV·HP 설치업체
판단: 탱크·배터리의 추가 구입 없이도
운전 개선으로 편익이 남는가?
프랑스 미연동 설비를 선별
비첨두 시간 변경은 2025–2027 순차 적용
Linky 접점 연결 급탕기는 자동 추종
1,100만 변경 고객 모두가 추가 시장은 아님
기회: 고정 타이머, PV·HP 혼합 제어
채널: 설비 유지보수 사업자
판단: 간단한 재설정으로 해결되는가?
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R05
네덜란드 정부
Salderingsregeling stopt in 2027
https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling
R04
Enedis
Heures creuses 개편, 2025.10.15
https://www.enedis.fr/presse/enedis-met-en-oeuvre-la-reforme-des-heures-creuses-pour-accompagner-les-nouveaux-usages-lies

## Slide 8
남유럽: 용량 부족과 과다 계약을 구분한다
증설 회피형 허브는 실제로 비싼 공사가 필요한 집에 한해 검토
08
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
스페인 수치는 2023년 말 조사다. 현재 전체 시장 규모나 신규 전기화 가구의 상황으로 확대 해석하지 않는다.
근거 R06 ARERA · R07 ARERA · R08 CNMC
이탈리아 동시 사용 제약
일반 가정의 대표 계약전력은 3 kW
계량기는 통상 10% 여유를 제공
기회: EV·히트펌프를 기존 가전과 조정
먼저 비교할 대안
계약용량 변경, EV 단독 부하관리
허브 가격이 대안보다 낮아야 성립
스페인 계약 최적화부터
CNMC 조사에서 63% 가구가
피크 시간 실제 사용보다 높은 용량 계약
모든 집이 용량 부족에 처한 것은 아님
기회: 전기화 예정 가구의 사용 이력으로
계약 변경과 능동 제어를 함께 제안
재투입·증설 비용까지 비교
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R06
ARERA
Potenza impegnata 및 계량기 용량 안내
https://www.arera.it/bolletta/glossario-dei-termini/dettaglio/potenza-impegnata
R07
ARERA
Potenza del contatore
https://www.arera.it/en/consumatori/potenza-del-contatore
R08
CNMC
2023년 말 가계조사, 2024.06.28 발표
https://www.cnmc.es/prensa/panel-hogares-servicios-electricidad-gas-20240628

## Slide 9
미국: 캘리포니아 운전 최적화와 텍사스 참여를 분리
보조금·백업·전력시장 수익은 같은 경제성 항목으로 자동 합산하지 않는다
09
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
IRS §25D는 2025년 이후 사용 개시 설비에 적용되지 않는다. 다른 사업·주정부 제도의 조건은 별도 확인.
근거 R09 CPUC · R10 ERCOT · R11 IRS
캘리포니아 NBT 가구
역송 보상은 보통 소매요금보다 낮지만
일부 늦여름 저녁에는 더 높을 수 있음
제안: 열부하·배터리·백업 잔량 통합 운전
자가소비 극대화만으로 최적을 단정 불가
가입 연도·요금표별 실제 청구로 검증
채널: 인증 ESS·설치 파트너
텍사스 파트너 실증
ERCOT ADER는 Phase 3.3 Pilot
참여에는 등록·계량·텔레메트리와
관련 사업자의 확인 절차 필요
제안: 현지 집합사업자에 제어 모듈 공급
시장 계약 확보 전 기본 수익은 0으로 설정
고객 백업 선호를 계약에 반영
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R09
CPUC
Net Energy Metering and Net Billing
https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/net-energy-metering-and-net-billing
R10
ERCOT
ADER Pilot, Phase 3.3, 2026.06.03
https://www.ercot.com/mktrules/pilots/ader
R11
IRS
Residential Clean Energy Credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/residential-clean-energy-credit

## Slide 10
걸프: 냉방 요금 절감과 수요반응 사업을 구분한다
국가별 요금과 실제 비용 부담자가 다르므로 하나의 GCC 상품으로 묶기 어렵다
10
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R12 DEWA · R13 SERA · R14 KAHRAMAA
지역·확인 사실 | 구매자와 문제 가설 | 우선 제안
두바이 / DEWA 누진요금 0.230–0.380 AED/kWh¹ | 냉방비를 내는 빌라 소유자·운영사 운전 낭비, 온습도 불만 | 열·습도 제어와 이상 탐지 시간 이동보다 총 소비 절감 검증
사우디 / 주거용 누진요금 월 6,000 kWh 경계, 18·30 halala | 요금을 직접 내는 주택·단지 운영사 냉방비 및 유지보수 부담 | 냉방 최적화 실증 보조·계약 조건별 편익 확인
카타르 / BeSolar net billing 역송 0.237 QAR/kWh | PV 설치 고객·개발사업자 자가소비와 역송 중 선택 | 한계 구입요금과 역송가 비교 경제성이 낮으면 제어 확대 보류
¹ 기본 전력량 요금. 2026.09 연료조정요금 0.060 AED/kWh와 VAT는 별도
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R12
DEWA
Slab Tariff, 연료조정요금 2026.09
https://www.dewa.gov.ae/en/consumer/billing/slab-tariff
R13
SERA
Electricity Service Guide, 요금표 p.67
https://www.sera.gov.sa/-/media/4a51a8ff4b5a45609033cfb7fea9d644.ashx
R14
KAHRAMAA
BeSolar net billing 안내
https://km.qa/RenewableEnergy/Pages/Besolar.aspx

## Slide 11
다른 브랜드 연동 자체는 이미 경쟁 영역이다
공식 제품·지원 문서에 나온 기능과, 우리가 추가 검증할 차이를 분리
11
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R15 gridX · R16 1KOMMA5° · R17 Kraken · R18 Enphase · R19 Enphase
제품·플랫폼 | 공식 문서에서 확인한 기능 | 차별성 검증 질문
gridX | 저가·PV 잉여 시 HP 운전 권고 해당 기능은 직접 전력값 제어가 아님 | 실제 응답량을 더 정확하게 추정·확인할 수 있는가?
1KOMMA5° Heartbeat | 복수 제조사 호환 목록 제공 일부 HP는 계량 방식 통합 | 계측 가능과 제어 가능을 자동으로 구분할 수 있는가?
Kraken | 열부하 유연성 프로젝트·운영 경험 | 소매사 플랫폼에 공급할 OEM 제어 모듈이 필요한가?
Enphase IQ Energy Router | 독일·오스트리아에서 선택된 타사 EV·HP 통합 | 특정 지원 조합에서 설치·시험을 얼마나 더 줄일 수 있는가?
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R15
gridX
Optimized Heat Pump Operation, 2026.06.02
https://support.gridx.ai/en/articles/590093-dynamic-tariff-optimization-optimized-heat-pump-operation
R16
1KOMMA5°
Heartbeat 호환 목록, 2026.08.25
https://support.1komma5.com/hc/de/articles/29833157635356-Heartbeat-Kompatibilit%C3%A4tsliste
R17
Kraken
Electrifying domestic heating, 2025.08.21
https://engineering.kraken.tech/news/2025/08/21/electrifying-domestic-heating.html
R18
Enphase
IQ Energy Router 독일·오스트리아 출시, 2023.06
https://investor.enphase.com/news-releases/news-release-details/enphase-energy-launches-new-home-energy-management-solution/
R19
Enphase
Daikin Altherma 3 설정 가이드
https://enphase.com/en-de/download/heat-pump-daikin-altherma-3-configuration-guide-iq-energy-router

## Slide 12
전력 허브도 대체 제품과 인증 경로가 존재한다
하드웨어 사업은 독자 개발보다 기존 제품 대비 추가 가치 검증이 먼저다
12
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R20 SPAN · R21 ConnectDER · R22 UL Solutions · R23 ENA
비교 대상 | 이미 제공하는 역할 | 우리가 검증할 추가 가치
SPAN | 회로별 제어·백업 부하 우선순위 조건에 맞는 전력 증설 회피 | 온도·급탕·EV 출발시간까지 반영한 부하 배분이 추가 편익을 주는가?
ConnectDER | 계량기 소켓 어댑터를 통한 설비 접속 구조 단순화 | 현장 공사비가 문제인지 운영 제약이 문제인지 구분
UL PCS / 영국 G100 | 전력 제한·고장 시 동작을 다루는 평가·적합성 경로 | 국가·설비별 시험 범위와 인증 파트너 비용을 확보
백업 제어·증설 회피가 미개척이라는 전제로 신규 배전반을 개발하면 차별성이 약하다.
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R20
SPAN
PowerUp 및 배전반 에너지 제어
https://www.span.io/
R21
ConnectDER
Solar MSA v5.2 설치 매뉴얼
https://connectder.com/wp-content/uploads/2023/08/ConnectDER_Solar_MSA_v5.2_Installation-Manual-v1.0f.pdf
R22
UL Solutions
Power Control Systems for DER
https://www.ul.com/services/power-control-systems-distributed-energy-resource-systems
R23
ENA
G100 Issue 2 Amendment 2, 2023
https://www.energynetworks.org/assets/images/ENA_EREC_G100_Issue_2_Amendment_2_%282023%29.pdf

## Slide 13
4대 관문기술의 개발 범위
관문기술: 고객 도입이나 반복 판매를 막는 문제를 해결하는 공통 기술
13
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
관문기술 | 남길 기술적 핵심 | 2027년 선택
GT1 설치 검증 자동화 | 제어능력 탐색, 안전한 응답 시험 기기·계측·정책 버전별 증적 | 직접 개발 독일 설치 파트너
GT3 쾌적 제약 열 제어 | 불확실성을 포함한 가용 kW·kWh 응답 확인과 회복 운전 | 직접 개발 영국 소매사·HP OEM
GT2 전력 제한 허브 | 계통·회로·상별 제약 안의 부하 배분 | 인증 HW 제휴 증설비가 높은 현장 선별
GT4 다중 계약·편익 검증 | 제어권 충돌 처리, 허용 중복 규칙 계약별 기록과 고객 순편익 | 공통 기능으로 구현 시장 정산은 파트너
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 14
GT1: 자동 발견보다 설치 후 응답 시험이 핵심
지원 기기·정상 배선·승인된 시험 조건 안에서 자동화를 시작
14
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
설치 보고서는 제품·현장 적합성 판단의 증거다. 법정 인증이나 설치자의 책임을 대체하지 않는다.
근거 R15 gridX · R19 Enphase · R26 EEBUS
단계 | 기술 동작 | 출력
1 관찰 | 기기·펌웨어·프로토콜·계측점 식별 | 측정 / 권고 / 직접제어 등 능력 분류
2 제한된 시험 | 허용된 작은 명령을 순차 적용 실제 전력·상·상태 변화 확인 | 명령 지연, 미응답, 계측 불일치
3 대조 | 기기 보호·제어권·국가 설정 대조 실패 시 읽기 전용 또는 수동 절차 | 통과·재시험·현장 점검 구분
4 기록 | 시간·버전·설정·시험 결과를 저장 | 설치 보고서와 유지보수 기준선
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R15
gridX
Optimized Heat Pump Operation, 2026.06.02
https://support.gridx.ai/en/articles/590093-dynamic-tariff-optimization-optimized-heat-pump-operation
R19
Enphase
Daikin Altherma 3 설정 가이드
https://enphase.com/en-de/download/heat-pump-daikin-altherma-3-configuration-guide-iq-energy-router
R26
EEBUS
Solutions & Use Cases
https://www.eebus.org/solutions-use-cases/

## Slide 15
GT1 경제성: 줄일 수 있는 작업만 계산한다
가상 사례. 전체 설비 공사비나 태양광의 모든 간접비를 절감 대상으로 잡지 않음
15
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
아래는 시장 평균·실적·제안가격이 아니다. 현장 관찰과 견적을 받기 위한 계산 예시다.
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
계산 항목 | 가정 | 건당 편익
설정·시험 노동 | 3.0시간에서 1.5시간, €60/시간 | €90.0
재방문 기대비용 | 12%에서 5%, 1회 €180 | €12.6
설치업체 총 절감 | 작업·재방문 항목 합계 | €102.6
사용료와 추가 자재 | €35 + €20 차감 | −€55.0
설치업체에 남는 편익 | 총 절감 − 추가 비용 | €47.6
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
가정: 설정·시험 3h에서1.5h, 시간당 완전원가€60, 재방문확률12%에서5%, 재방문당€180. 절감90+12.6=102.6. 건별사용료€35와추가자재€20 제외 설치업체 잔여편익€47.6. 설치업체 가치이며당사이익아님. 지원비·개발비는 별도 제품수익성모형으로 검토.

## Slide 16
GT3: “지금 이 집이 얼마나 조절 가능한가”를 계산한다
시각별 가용 전력, 지속시간, 회복 부하를 불확실성과 함께 제공
16
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
HeatFlex는 43가구·30회 이벤트의 현장 연구다. 모든 기후·주택·기기에 일반화한 수익 증거는 아니다.
근거 R24 Nesta·CNZ · R15 gridX
입력과 연구 대상
실내·외 온도, 온수 온도, 사용 이력
HP 상태와 전력, 사용자 허용 범위
미지 상태: 단열·열용량·탱크 잔열
동작 지연: 제상·최소 운전·휴지시간
핵심 연구
불확실할수록 제공량을 줄이는
보수적 가용량 추정
판매 가능한 출력
가능한 증감 전력과 지속시간
명령의 실제 이행 여부와 원인
이벤트 후 회복 전력과 예상 비용
사용자는 온도 범위·급탕 시점 설정
언제든 해당 이벤트에서 제외 가능
단순 타이머 대비 추가 편익으로 평가
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R24
Nesta·CNZ
HeatFlex UK, 2024 실증
https://www.nesta.org.uk/project/heat-flex/
R15
gridX
Optimized Heat Pump Operation, 2026.06.02
https://support.gridx.ai/en/articles/590093-dynamic-tariff-optimization-optimized-heat-pump-operation

## Slide 17
열 저장량과 이동 가능한 전력량은 다르다
200 L 급탕탱크를 예로 든 물리 계산. 실제 설비 용량 또는 제품 성능 주장이 아님
17
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
2.33 kWh
열량
약 0.78 kWh
해당 열을 만드는 전기량
가정: 물 200 L, 온도차 10°C, COP 3
Q = 질량 × 비열 × 온도차. 전기량은 Q ÷ COP로 환산한다.
실제 유연성은 열손실·온수 사용·위생 운전·쾌적 제약 때문에 더 작아질 수 있다.
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
물 밀도 약1kg/L, 비열4.186kJ/(kg·K) 가정. 200×4.186×10÷3600=2.3256kWh_thermal. COP3 가정 시 해당 열생산에 드는 전기0.7752kWh. 열손실·혼합·위생운전·출탕 및 COP변동 제외. 전체 탱크를10°C 올릴 수 있는지 여부는 제품별허용온도와 안전설계로 판단.

## Slide 18
GT3 경제성: 가격 차이가 좁으면 수익이 사라진다
가상 가구의 연간 민감도. 시장 보상은 0으로 놓고 요금 이동만 계산
18
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
실제 요금·계절·COP·열손실·사용 패턴으로 다시 계산해야 한다. 아래 값은 시장 전망이 아니다.
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
저가 시간 전력단가 가정 | €0.05/kWh | €0.15/kWh | €0.25/kWh
연간 요금 절감 | €240 | €120 | €0
연간 고객 순편익¹ | €180 | €60 | −€60
€250 추가 설치비 회수² | 약 1.4년 | 약 4.2년 | 회수 불가
가정: 고가 시간 1,000 kWh 회피, 고가 €0.30/kWh, 예열 소비 20% 증가
¹ 운영료 €60/년 차감 ² 할인율·수명·고장비 제외한 단순 회수기간
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
동일 열서비스 조건, 고가시간 회피전기1000kWh/년, 고가€0.30/kWh, 예열전기1200kWh/년(20%추가), 연운영료€60, 설치추가비€250 가정. 연총절감=1000*.30-1200*p. p=.05,.15,.25에서240,120,0. 고객순편익=총절감-60 ->180,60,-60. 단순회수기간250/180=1.39년,250/60=4.17년. 할인율·고장·물가·수명은 반영하지 않은 비교용 단순예시.

## Slide 19
GT2: 인증된 제한 기능 안에서 부하를 배분한다
허브의 가치 가설은 불필요한 공사·차단을 줄이면서 사용자가 원하는 서비스를 유지하는 것
19
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
계통 접속 허용, 보호기기 적합성, 현장 시공은 별도 요건이다. 클라우드 최적화만으로 보장할 수 없다.
근거 R22 UL Solutions · R23 ENA · R01 BNetzA
현지 HW 파트너 역할
회로·상·접속점의 승인된 계량
전력 제한과 고장 시 동작
접촉기·차단·보호의 적합성
통신 단절, 계량 이상, 재부팅 시험
국가별 인증 범위·설치 조건 확보
직접 개발할 배분 기술
하드 제약 안에서 HP·급탕·EV 배분
EV 출발시간, 온도, 급탕 필요량 반영
제어 불가능 부하는 별도 여유 확보
평가: 단순 순차 차단·충전기 관리보다
불편과 설치비를 함께 줄이는가?
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R22
UL Solutions
Power Control Systems for DER
https://www.ul.com/services/power-control-systems-distributed-energy-resource-systems
R23
ENA
G100 Issue 2 Amendment 2, 2023
https://www.energynetworks.org/assets/images/ENA_EREC_G100_Issue_2_Amendment_2_%282023%29.pdf
R01
BNetzA
§14a 제어가능 설비 적용 안내
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/SteuerbareVBE/artikel.html

## Slide 20
GT4: 계약 충돌을 처리하고 편익을 설명한다
여러 시장의 최대 수익을 더하는 방식으로 사업성을 계산하지 않는다
20
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R03 NESO · R10 ERCOT
공통 기능 | 구현 범위 | 시장 파트너 역할
제어권 조정 | 명령 출처·유효기간·우선순위 확인 동일 자원 중복 예약 방지 | 고객 동의·접속·계약 조건 제공
계약 규칙 | 시간·자원·방향별 허용 조합 저장 불명확한 조합은 거래 대상 제외 | 최신 규칙 해석·참여 자격 확인
실행 기록 | 명령·응답·계측·제외 사유 보관 | 공식 정산 계량·입찰·청구
편익 설명 | 요금 절감 추정, 수수료, 온도 결과 불확실성과 누락 데이터 표시 | 보상 지급·고객 약관
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
NESO의 stacking 문서는 서로 다른 시간의 jumping, 다른 용량의 splitting, 같은 방향 동시 제공의 co-delivery 등을 구분한다. 개별허용 여부를 해당계약·버전별로 저장하는 설계를제안한다. 고객요금절감 추정과 프로그램정산 기준선은 다른 결과이므로 구분한다.
R03
NESO
DFS Stacking List v2, 2026.04
https://www.neso.energy/document/380211/download
R10
ERCOT
ADER Pilot, Phase 3.3, 2026.06.03
https://www.ercot.com/mktrules/pilots/ader

## Slide 21
추가 아이디어 1: 검증된 제어능력 프로파일
기기를 발견한 뒤, 실제로 가능한 제어의 범위를 재사용하는 기술
21
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
신규 개발 가설. 표준 채택·특허성·파트너 구매 의향을 확인한 것은 아니다.
근거 R15 gridX · R16 1KOMMA5° · R19 Enphase
기록할 내용
모델·펌웨어, 읽기/쓰기 권한, 명령 지연, 실측 응답 범위, 시험 조건과 만료 시점
사용할 곳
설치 완료 판단, 열 유연성 제공량 산정, 고장 진단, 파트너의 자원 등록 준비
검증할 차별성
단순 호환 목록 대비 미응답을 줄이는가? 펌웨어 변경 후 재시험 범위를 줄이는가?
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R15
gridX
Optimized Heat Pump Operation, 2026.06.02
https://support.gridx.ai/en/articles/590093-dynamic-tariff-optimization-optimized-heat-pump-operation
R16
1KOMMA5°
Heartbeat 호환 목록, 2026.08.25
https://support.1komma5.com/hc/de/articles/29833157635356-Heartbeat-Kompatibilit%C3%A4tsliste
R19
Enphase
Daikin Altherma 3 설정 가이드
https://enphase.com/en-de/download/heat-pump-daikin-altherma-3-configuration-guide-iq-energy-router

## Slide 22
추가 아이디어 2: 이벤트 후 회복 전력도 예약한다
저가 시간 또는 이벤트 종료 직후 다수 기기가 함께 켜지는 상황을 실증에서 다룬다
22
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
신규 연구 가설. 현장에서 문제가 발생하는 빈도와 크기부터 측정한다.
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
제안 기술
각 가구가 조절한 열량과 회복기한 계산
회복에 쓸 수 있는 전체 전력 예산 설정
온도·급탕이 급한 집부터 순차 재개
기기 휴지시간을 지키며 재기동 분산
클라우드 단절 시 로컬 기본 동작
사업화 판단
구매자 후보: 소매사·집합사업자
비교군: 동시 복귀, 고정 무작위 지연
평가: 최대 회복 kW, 온도 이탈, 비용
차이가 작으면 독립 과제로 만들지 않고
GT3의 운전 기능으로 포함
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 23
안전 제한과 경제 최적화의 책임을 분리한다
가격·AI·원격 명령은 로컬 보호 기능을 우회하지 못하도록 설계
23
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R22 UL Solutions · R27 EEBUS · R29 EU 집행위
위치·책임 | 동작 | 기술 선택
기기·인증 보호계층 | 과전류, 기기 보호, 승인된 전력 한계 | 인증 하드웨어·결정론적 로직
로컬 게이트웨이 | 명령 권한·유효기간 검증 통신 실패 시 기본 운전 복귀 | 서명 정책, 상태기계, 이벤트 로그
로컬·클라우드 최적화 | 온도·급탕·배터리·EV 제약 안의 배분 | 제약 최적화, 열상태 추정
사업 운영계층 | 계약·가격 갱신, 편익 설명, 고객 지원 | 버전 관리, 정산 파트너 연계
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R22
UL Solutions
Power Control Systems for DER
https://www.ul.com/services/power-control-systems-distributed-energy-resource-systems
R27
EEBUS
Limitation of Power Consumption v1.0
https://www.eebus.org/wp-content/uploads/2023/04/EEBus_UC_TS_LimitationOfPowerConsumption_V1.0.0_public.pdf
R29
EU 집행위
Cyber Resilience Act 적용 일정
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cra-summary

## Slide 24
직접 개발은 현장 데이터가 쌓이는 부분에 집중
범용 연결과 시장 접속까지 모두 직접 만들면 7명 조직의 범위가 과도해진다
24
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
선택 | 범위 | 결과물
직접 개발 | 시험 계획·응답 판정 열 유연성·회복 제어 | 현장 시험 엔진 가용량 산정 및 제어 모듈
표준·구매 활용 | 통신 스택, 기본 게이트웨이 계량·보호 부품, 기상·요금 피드 | 조합별 호환·버전 관리
제휴 | 인증 전력 허브, 설치 채널 시장 등록·입찰·정산 | 공동 시험·제품 공급·운영 계약
초기 보류 | 범용 V2H, 신규 범용 배전반 모든 브랜드·국가의 동시 지원 | 선행 조건을 만족할 때 재검토
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 25
실증은 기술 성능과 구매 의향을 함께 확인한다
아래 규모는 초기 계획안이다. 통계 검정력과 계절 범위를 확인한 뒤 확정
25
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
독일 현장 30건과 영국 40가구는 초기 검증 규모 제안이며 시장 성능을 일반화하는 표본이 아니다.
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
트랙 | 초기 범위 제안 | 반드시 확보할 비교
GT1 / 독일 | 설치업체 2곳, 현장 30건 우선 기기 조합 3개 | 동일 작업 범위의 기존 절차 총 시간·재방문·사용료 의향
GT3 / 영국 | 40가구, 난방기 12주 이상 계량·온도·HP 상태 동의 확보 | 기존 타이머와 대조 운전 요금·쾌적·회복 부하
GT2 / 파트너 시험실 | 인증 파트너 1곳 계량·통신·제어 고장 주입 | 기존 부하관리·증설 견적 현지 승인 경로와 비용
GT4 / 계약 검증 | 시장 파트너 1곳 기존 기록으로 정산 재현 | 공식 기준선과 재계산 차이 중복 참여 규칙·고객 설명
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 26
확대 기준은 과제 착수 때 수치로 합의한다
초기 목표 제안. 사전 기준선·측정 오차·현장 조건을 확인한 후 확정
26
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
과제 | 확대 판단 기준 제안 | 보류·축소 조건
GT1 | 설정·시험 중앙시간 40% 이상 단축 재방문 증가 없음, 유료 도입 의향 | 지원 범위 확대 비용이 절감액 초과
GT3 | 단순 타이머 대비 순편익 추정 하한도 양수, 온도 이탈 악화 없음 | 추가 편익이 운영·지원비보다 작음
GT2 | 고장시험 통과, 현지 승인 경로 확보 설치 총비용이 비교 대안보다 유리 | 인증 일정·원가로 경쟁 불가
GT4 | 중복 지급·명령 충돌을 검출 파트너 정산 결과 차이를 설명 | 데이터·계약 접근을 확보하지 못함
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
성능 목표는 보장이나 현실증 결과가 아니다. 제한된 시험의0건실패는 실제모집단에서위험0을뜻하지않는다. 안전관련실패가나면확대중단후원인교정·재검증. 온도이탈비율분모는재실및제어대상시간, 허용온도폭은가구별사전합의. 고객순편익95%구간은가구군수준추정이며개별가구확정액아님.

## Slide 27
2027–2030 로드맵은 증거가 쌓일 때 확장한다
연도는 개발·상용화 목표안이며 확정 출시일 또는 매출 계획이 아님
27
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
기간 | 주요 결과물 | 다음 단계 조건
2026 Q4 | 현장 시간·요금·기기 권한 조사 실증 파트너와 비교 기준 합의 | 데이터 접근·시험 허용·구매자 확인
2027 | GT1 지원 조합 3개 시제품 GT3 난방기 실증·가격 검증 | 두 과제 중 최소 1개 유료 도입 근거
2028 | 선별 제품화, 네덜란드 지역화 GT2 파트너 HW 통합·인증 시험 | 운영비 포함 이익·채널 재판매 확인
2029–2030 | 검증된 OEM·국가로 확장 GT4 추가 계약·시장 어댑터 | 기존 고객 유지와 설치·지원 품질
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 28
7명 기준의 역할과 사업 모델
내부 인력·기술 보유 현황은 미확인. 7명 체제를 가정한 배치안
28
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
개발 인력 배치 총 7명
시스템·안전 아키텍처 1명
엣지 통신·설치 시험 2명
열 제어·최적화 2명
데이터·편익 검증 1명
현장 실증·시험 자동화 1명
영업·인증·보안 검토는 별도 지원 필요
기존 과제 병행 시간은 제외한 가정
판매 단위와 지불 이유
설치업체 / 건별 사용료
작업시간·재방문 감소로 회수
OEM / 탑재료와 유지관리료
제품·펌웨어별 검증 비용 절감
소매사 / 활성 기기별 운영료
이행 가능한 유연성·운영 품질에 지불
성과배분은 정산·책임 합의 후 적용
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 29
다음 90일 조사에서 투자 여부를 결정한다
공개자료로 확인하지 못한 현장 비용·권한·가격을 확보하는 단계
29
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
기간 | 확인할 미지수 | 남길 증거
1–30일 | 설치 지연의 실제 원인과 재방문 비용 고객·기기 데이터 접근 권한 | 설치 동행 관찰 10건 작업 분류표·익명 비용 기록
31–60일 | 기기 응답 시험과 열 제어 구현 가능성 현행 제품 대비 차이 | 우선 조합 3개 시험 기존 방식과 결과 비교
61–90일 | 구매자가 지급 가능한 가격 파트너 인증·운영·지원 비용 | 유료 실증 제안과 가격 면담 부품·인증·지원 원가 견적
90일 판단 | 추가 편익이 대안 대비 충분한가? | 과제별 계속 / 범위 축소 / 중단
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 30
이번에 결정할 투자 범위
독일·영국의 두 실증으로 기술과 지불 의향을 함께 확인
30
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
사업 제안 · 수치가 있는 경우 별도 표시한 가정 또는 목표
착수 GT1과 GT3의 공통 기반
기기 응답 검증, 제어능력 프로파일, 열 유연성·회복 운전
조건부 추진 GT2·GT4
인증 HW와 현지 시장 파트너가 확보한 범위 안에서 연계
확대 조건
단순 대안보다 높은 고객 순편익, 유료 도입 근거, 반복 가능한 설치·지원 비용
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.

## Slide 31
부록 제도별 제한 대상이 서로 다르다
하나의 “국가별 전력 제한값”으로 추상화하면 잘못 제어할 수 있다
31
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R01 BNetzA · R23 ENA · R22 UL Solutions · R03 NESO · R10 ERCOT
제도·표준 | 구분해야 하는 대상 | 구현 시 확인할 것
독일 §14a | 대상 제어가능 설비의 계통 수전 일반 가전·PV 역송과 구분 | 설비 조합·설치 시점·DSO 방식
영국 G100 | 접속점의 수전·역송 제한 체계 | 해당 판·접속 조건·고장 동작
미국 PCS | 해당 인증 범위의 전력·회로 제한 | 현지 법규 채택·유틸리티·현장 승인
영국 DFS / 텍사스 ADER | 서비스·계약별 자원 참여·정산 | 동의·계량·기준선·중복 참여
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R01
BNetzA
§14a 제어가능 설비 적용 안내
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/SteuerbareVBE/artikel.html
R23
ENA
G100 Issue 2 Amendment 2, 2023
https://www.energynetworks.org/assets/images/ENA_EREC_G100_Issue_2_Amendment_2_%282023%29.pdf
R22
UL Solutions
Power Control Systems for DER
https://www.ul.com/services/power-control-systems-distributed-energy-resource-systems
R03
NESO
DFS Stacking List v2, 2026.04
https://www.neso.energy/document/380211/download
R10
ERCOT
ADER Pilot, Phase 3.3, 2026.06.03
https://www.ercot.com/mktrules/pilots/ader

## Slide 32
부록 표준 지원과 실제 제어 가능성의 차이
기기·펌웨어·권한·지역 조건을 조합별로 검증하는 능력이 필요
32
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R28 CSA · R26 EEBUS · R27 EEBUS · R29 EU 집행위
확인 사항 | 의미 | R&D에 반영할 일
Matter 1.5 에너지 확장 | 요금·계량·계통 정보 교환 기능 2025.11 발표 | 표준 기능 존재와 설치기기 지원을 별도 호환 시험으로 확인
EEBUS 전력 제한 | LPC·LPP 등 용도별 제한 기능 | 모든 기기에서 동일 기능·응답을 보장한다고 가정하지 않음
EU Cyber Resilience Act | 주요 의무 2027.12.11 적용 보고 의무 2026.09.11부터 | 보안 업데이트·취약점 대응· 지원기간 비용을 제품 설계에 포함
출하 이후에도 펌웨어·설정·시험 기록을 관리해야 설치 자동화의 가치가 유지된다.
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R28
CSA
Matter 1.5 에너지 관리 확장, 2025.11.20
https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-5-introduces-cameras-closures-and-enhanced-energy-management-capabilities/
R26
EEBUS
Solutions & Use Cases
https://www.eebus.org/solutions-use-cases/
R27
EEBUS
Limitation of Power Consumption v1.0
https://www.eebus.org/wp-content/uploads/2023/04/EEBus_UC_TS_LimitationOfPowerConsumption_V1.0.0_public.pdf
R29
EU 집행위
Cyber Resilience Act 적용 일정
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cra-summary

## Slide 33
부록 편익 검증과 시장 정산을 구분한다
같은 집에서 제어하지 않았을 때의 전기요금은 직접 관측할 수 없다
33
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R24 Nesta·CNZ · R25 Nesta · R03 NESO
고객 순편익 검증
날씨·재실·요금이 비슷한 대조 운전
또는 무작위 배정·교차 설계 사용
예열과 회복 기간까지 전체 비용 포함
열관성의 잔류 효과를 분리
평균뿐 아니라 분산·불확실성 제시
온도 이탈·거부·결측을 함께 보고
프로그램 정산
사업자가 정한 공식 기준선 적용
인정 계량기·구간·이벤트 조건 확인
고객 요금 절감과 시장 보상 별도 표시
동일 자원·시간의 이중 집계 차단
추정 절감액을 확정 정산액처럼
표시하지 않음
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
실증제안: 기상·재실·기기구성에따른층화, 사전분산측정후표본수결정, 사전등록한기간·제외기준으로대조. 교차설계는열관성의잔류효과와washout처리. 탈락·통신결측은제거만하지않고발생률·민감도보고. 사용요금절감은예열과회복비용·추가전력·수수료 포함. 계량경계·시간대·DST·세금·기본료처리 명시.
R24
Nesta·CNZ
HeatFlex UK, 2024 실증
https://www.nesta.org.uk/project/heat-flex/
R25
Nesta
HeatFlex 기술·실증 보고서
https://media.nesta.org.uk/documents/HeatFlex_-_the_untapped_potential_of_heat_pump_flexibility.pdf
R03
NESO
DFS Stacking List v2, 2026.04
https://www.neso.energy/document/380211/download

## Slide 34
부록 특허와 차별성은 시험 방법까지 좁혀 검토한다
선행기술 샘플 확인이며 특허성·권리범위·실시 자유의 종합 판단이 아님
34
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R30 특허 공개문헌 · R27 EEBUS · R24 Nesta·CNZ
영역 | 이미 존재하는 선행기술 | 새로 검토할 좁은 가설
CT 극성·연결 자동 확인 | US10191102B2 Automatic CT polarity correction | 가정 내 여러 기기의 제한된 자극으로 제어권·계측점·응답을 함께 판정
열 유연성 제공 | HeatFlex 현장 실증 기존 모델·제어 연구 | 설치 시험 결과를 이용한 가용량 불확실성의 초기 축소
제약·통신 실패 대응 | EEBUS LPC 등 공개 사양 | 펌웨어 변화 후 위험에 따라 재시험 범위를 선택하는 방법
“자동화·AI·멀티브랜드”라는 표현만으로 2–3년의 기술 우위나 특허를 주장하기 어렵다.
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R30
특허 공개문헌
US10191102B2, CT 극성 자동 보정
https://patents.google.com/patent/US10191102B2/en
R27
EEBUS
Limitation of Power Consumption v1.0
https://www.eebus.org/wp-content/uploads/2023/04/EEBus_UC_TS_LimitationOfPowerConsumption_V1.0.0_public.pdf
R24
Nesta·CNZ
HeatFlex UK, 2024 실증
https://www.nesta.org.uk/project/heat-flex/

## Slide 35
부록 기존 12개 아이디어의 처리 방향
제공 HTML의 후보를 공통 과제·지역 확장·보류 대상으로 재배치
35
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R00 제공 HTML
기존 후보 | 이번 반영 | 재검토 조건
T1 자동 시운전 · T2 규칙 코드화 | GT1 핵심 + 국가별 설정 모듈 | 지원 조합의 현장 시간 절감
T3 열 유연성 · T11 성능 관리 | GT3 핵심 + 응답·원격 진단 | 타이머 대비 순편익·지원비
T4 전력 제한 · T5 증설 회피 | GT2 인증 HW 제휴 | 실제 공사 견적·승인 경로
T7 제어권 · T8 편익 검증 | GT4 공통 운영 기능 | 파트너 계약·데이터 접근
T6 백업 · T9 레거시 T10 V2H · T12 임대형 소형팩 | 지역 옵션 또는 초기 보류 | 설치권·보증·인증·추가 HW 구매자와 원가 확인
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R00
제공 HTML
Energy Pack Gateway Technology 2027–2030
D:/hems-search/output/Energy_Pack_Gateway_Technology_2027-2030.html

## Slide 36
부록 추가 개발 전 확인할 전제
주거형태와 기기 보호 조건이 충족돼야 상품을 판매할 수 있다
36
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R00 제공 HTML · R22 UL Solutions · R19 Enphase
후보 | 확인할 전제 | 초기 판단
백업·정전 대응 | 정전 빈도·중요 부하·잔량 선호 전환 장치·섬운전 가능 제품 | 미국 파트너 상품의 옵션
레거시·IR 어댑터 | 명령 성공을 확인할 상태 피드백 설정 충돌·OEM 보증 | 지원 모델을 제한한 설치 옵션
V2H | 차종·충전기·전환장치 조합 보증·접속·계약 승인 | 공통 기능 선행 개발은 보류
임대형·플러그인 팩 | 설치권·계량 경계·역송 제한 현지 접속 요건·회수 비용 | 대상 국가와 인증 경로 확정 후
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R00
제공 HTML
Energy Pack Gateway Technology 2027–2030
D:/hems-search/output/Energy_Pack_Gateway_Technology_2027-2030.html
R22
UL Solutions
Power Control Systems for DER
https://www.ul.com/services/power-control-systems-distributed-energy-resource-systems
R19
Enphase
Daikin Altherma 3 설정 가이드
https://enphase.com/en-de/download/heat-pump-daikin-altherma-3-configuration-guide-iq-energy-router

## Slide 37
조사 근거 1 국가 제도·요금
각 번호의 원문 URL은 해당 슬라이드 발표자 노트에 수록. 조사 기준일 2026.09.30
37
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R01 BNetzA · R02 NESO · R03 NESO · R04 Enedis · R05 네덜란드 정부 · R06 ARERA · R07 ARERA · R08 CNMC · R09 CPUC · R10 ERCOT
R01
BNetzA §14a 제어가능 설비 적용 안내
R02
NESO Demand Flexibility Service explained, 2026 개편
R03
NESO DFS Stacking List v2, 2026.04
R04
Enedis Heures creuses 개편, 2025.10.15
R05
네덜란드 정부 Salderingsregeling stopt in 2027
R06
ARERA Potenza impegnata 및 계량기 용량 안내
R07
ARERA Potenza del contatore
R08
CNMC 2023년 말 가계조사, 2024.06.28 발표
R09
CPUC Net Energy Metering and Net Billing
R10
ERCOT ADER Pilot, Phase 3.3, 2026.06.03
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R01
BNetzA
§14a 제어가능 설비 적용 안내
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/SteuerbareVBE/artikel.html
R02
NESO
Demand Flexibility Service explained, 2026 개편
https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/demand-flexibility-service/demand-flexibility-service-explained
R03
NESO
DFS Stacking List v2, 2026.04
https://www.neso.energy/document/380211/download
R04
Enedis
Heures creuses 개편, 2025.10.15
https://www.enedis.fr/presse/enedis-met-en-oeuvre-la-reforme-des-heures-creuses-pour-accompagner-les-nouveaux-usages-lies
R05
네덜란드 정부
Salderingsregeling stopt in 2027
https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling
R06
ARERA
Potenza impegnata 및 계량기 용량 안내
https://www.arera.it/bolletta/glossario-dei-termini/dettaglio/potenza-impegnata
R07
ARERA
Potenza del contatore
https://www.arera.it/en/consumatori/potenza-del-contatore
R08
CNMC
2023년 말 가계조사, 2024.06.28 발표
https://www.cnmc.es/prensa/panel-hogares-servicios-electricidad-gas-20240628
R09
CPUC
Net Energy Metering and Net Billing
https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/net-energy-metering-and-net-billing
R10
ERCOT
ADER Pilot, Phase 3.3, 2026.06.03
https://www.ercot.com/mktrules/pilots/ader

## Slide 38
조사 근거 2 지역 경제성과 경쟁 제품
각 번호의 원문 URL은 해당 슬라이드 발표자 노트에 수록. 조사 기준일 2026.09.30
38
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R11 IRS · R12 DEWA · R13 SERA · R14 KAHRAMAA · R15 gridX · R16 1KOMMA5° · R17 Kraken · R18 Enphase · R19 Enphase · R20 SPAN
R11
IRS Residential Clean Energy Credit
R12
DEWA Slab Tariff, 연료조정요금 2026.09
R13
SERA Electricity Service Guide, 요금표 p.67
R14
KAHRAMAA BeSolar net billing 안내
R15
gridX Optimized Heat Pump Operation, 2026.06.02
R16
1KOMMA5° Heartbeat 호환 목록, 2026.08.25
R17
Kraken Electrifying domestic heating, 2025.08.21
R18
Enphase IQ Energy Router 독일·오스트리아 출시, 2023.06
R19
Enphase Daikin Altherma 3 설정 가이드
R20
SPAN PowerUp 및 배전반 에너지 제어
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R11
IRS
Residential Clean Energy Credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/residential-clean-energy-credit
R12
DEWA
Slab Tariff, 연료조정요금 2026.09
https://www.dewa.gov.ae/en/consumer/billing/slab-tariff
R13
SERA
Electricity Service Guide, 요금표 p.67
https://www.sera.gov.sa/-/media/4a51a8ff4b5a45609033cfb7fea9d644.ashx
R14
KAHRAMAA
BeSolar net billing 안내
https://km.qa/RenewableEnergy/Pages/Besolar.aspx
R15
gridX
Optimized Heat Pump Operation, 2026.06.02
https://support.gridx.ai/en/articles/590093-dynamic-tariff-optimization-optimized-heat-pump-operation
R16
1KOMMA5°
Heartbeat 호환 목록, 2026.08.25
https://support.1komma5.com/hc/de/articles/29833157635356-Heartbeat-Kompatibilit%C3%A4tsliste
R17
Kraken
Electrifying domestic heating, 2025.08.21
https://engineering.kraken.tech/news/2025/08/21/electrifying-domestic-heating.html
R18
Enphase
IQ Energy Router 독일·오스트리아 출시, 2023.06
https://investor.enphase.com/news-releases/news-release-details/enphase-energy-launches-new-home-energy-management-solution/
R19
Enphase
Daikin Altherma 3 설정 가이드
https://enphase.com/en-de/download/heat-pump-daikin-altherma-3-configuration-guide-iq-energy-router
R20
SPAN
PowerUp 및 배전반 에너지 제어
https://www.span.io/

## Slide 39
조사 근거 3 인증·실증·표준·선행기술
각 번호의 원문 URL은 해당 슬라이드 발표자 노트에 수록. 조사 기준일 2026.09.30
39
Energy Pack 2027–2030 / 2026.09.30
근거 R21 ConnectDER · R22 UL Solutions · R23 ENA · R24 Nesta·CNZ · R25 Nesta · R26 EEBUS · R27 EEBUS · R28 CSA · R29 EU 집행위 · R30 특허 공개문헌
R21
ConnectDER Solar MSA v5.2 설치 매뉴얼
R22
UL Solutions Power Control Systems for DER
R23
ENA G100 Issue 2 Amendment 2, 2023
R24
Nesta·CNZ HeatFlex UK, 2024 실증
R25
Nesta HeatFlex 기술·실증 보고서
R26
EEBUS Solutions & Use Cases
R27
EEBUS Limitation of Power Consumption v1.0
R28
CSA Matter 1.5 에너지 관리 확장, 2025.11.20
R29
EU 집행위 Cyber Resilience Act 적용 일정
R30
특허 공개문헌 US10191102B2, CT 극성 자동 보정
Notes: 조사 기준일: 2026-09-30.
공개 1차 자료의 확인 사실과 작성자의 사업 제안·가설·목표를 구분했다. 내부 성능·원가·채널 역량은 확인되지 않았다.
R21
ConnectDER
Solar MSA v5.2 설치 매뉴얼
https://connectder.com/wp-content/uploads/2023/08/ConnectDER_Solar_MSA_v5.2_Installation-Manual-v1.0f.pdf
R22
UL Solutions
Power Control Systems for DER
https://www.ul.com/services/power-control-systems-distributed-energy-resource-systems
R23
ENA
G100 Issue 2 Amendment 2, 2023
https://www.energynetworks.org/assets/images/ENA_EREC_G100_Issue_2_Amendment_2_%282023%29.pdf
R24
Nesta·CNZ
HeatFlex UK, 2024 실증
https://www.nesta.org.uk/project/heat-flex/
R25
Nesta
HeatFlex 기술·실증 보고서
https://media.nesta.org.uk/documents/HeatFlex_-_the_untapped_potential_of_heat_pump_flexibility.pdf
R26
EEBUS
Solutions & Use Cases
https://www.eebus.org/solutions-use-cases/
R27
EEBUS
Limitation of Power Consumption v1.0
https://www.eebus.org/wp-content/uploads/2023/04/EEBus_UC_TS_LimitationOfPowerConsumption_V1.0.0_public.pdf
R28
CSA
Matter 1.5 에너지 관리 확장, 2025.11.20
https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-5-introduces-cameras-closures-and-enhanced-energy-management-capabilities/
R29
EU 집행위
Cyber Resilience Act 적용 일정
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cra-summary
R30
특허 공개문헌
US10191102B2, CT 극성 자동 보정
https://patents.google.com/patent/US10191102B2/en