## Slide 1
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
01
HEMS · ENERGY PACK 신기술 · FULL v4
HEMS와 Energy Pack
2027–2028 신기술
HEMS는 모든 집의 두뇌, Energy Pack은 그 두뇌가 가장 큰 힘을 내는 HW 패키지
유럽 · 독일 영국 프랑스 네덜란드 남유럽
북미 · California Texas
중동 · UAE 사우디 카타르
PL 포함 6명
2026.09.30 · 2025–2026 공식·규제기관·업계 자료 81건
Notes: 원문: output/Energy_Pack_Gateway_Technology_v4_Full.html (근거 자료 81건)

## Slide 2
결론
내년에 이 과제로 무엇을 하는가
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
02
Energy Pack이 있는 집이든 우리 가전만 있는 집이든, 연결하는 순간 스스로 설정되고(GT-1), 냉난방을 불편 없이 조절하고(GT-2), 가전 안에서 바로 동작하며(GT-3), 절감을 돈으로 증명하는(GT-4) HEMS를 만들고, Energy Pack에는 계통 한도를 지키는 Power Hub(GT-5)를 더한다.
HEMS
집의 에너지 두뇌(SW·AI). Energy Pack이 없어도 자사 에어컨·히트펌프·세탁기·건조기·온수기만으로 동작.
GT-1 · GT-2 · GT-3 · GT-4
Energy Pack
PV·ESS·히트펌프·에어컨을 묶은 HW 패키지. HEMS가 가장 큰 가치를 내는 집이지만 유일한 무대는 아님.
GT-5 Power Hub
진입 경로
A Energy Pack 설치 집 · B 자사 가전만 있는 집 · C 타사 기기가 섞인 집. Energy Pack이 늦게 팔려도 B·C로 HEMS 고객이 쌓임.
A · B · C

## Slide 3
결론
Gateway Technology 5개
HEMS 4개 + Energy Pack HW 1개 · 예측 정확도·대시보드·Digital Twin·단독 Autopilot은 제외
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
03
GT-1
HEMS 연결
Zero-Touch Commissioning
타사 기기까지 자동 발견하고 시험 신호로 배선·제어권 확인. 설치기사 수작업 2–4시간 → 앱 확인 수준.
GT-2
HEMS 제어
Comfort-Bounded Thermal Flex
싼 시간에 집에 열을 미리 저장하고 비싼 시간엔 덜 돌려 배터리 없이 절감. 사용자 설정 변경을 선호로 학습.
GT-3
HEMS 확산
Appliance-Embedded HEMS & Fleet Flex
게이트웨이 없이 AC·HP 안에서 HEMS가 동작. 이미 팔린 가전을 묶어 가전 VPP로.
GT-4
HEMS 가치
Verified Value & Control Arbitration
“제어 없었다면 £126, 실제 £89” 검증 절감, 요금제 자동 선택, 소매사·VPP·DSO 명령 중재.
GT-5
Energy Pack HW
Grid-Envelope Power Hub
계측·회로 제어 HW로 §14a·G100·100A 패널 한도를 1초 안에 지키며 HP·EV·ESS 동시 운전.
제외
신기술 아님
연장선 기술은 Enabler로
예측 정확도 향상, 대시보드, Digital Twin, 단독 Energy Autopilot. 기존 예측·최적화·HVAC 제어는 5개의 기반.

## Slide 4
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
04
PART 1
무엇을 만드는가
HEMS·Energy Pack 구조 · Gateway Technology 5개 · 6명 실행계획

## Slide 5
1 · HEMS와 Energy Pack의 구조
두뇌와 몸을 나눠서 본다
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
05
HEMS 신기술
SW·AI · 모든 집
GT-1 Zero-Touch Commissioning
GT-2 Thermal Flex
GT-3 가전 내장 HEMS·가전 VPP
GT-4 검증 절감·요금제·권한 중재
T6 정전 대응(지역)
Energy Pack 신기술
HW · Energy Pack 집
GT-5 Grid-Envelope Power Hub
Energy Pack Gateway
T13 일체형 HP/AC
T10 V2H
T12 임차인 Micro Pack
국가 적응
기술 8–9
요금·규제 적응(전력요금 문서 Agent → 규칙팩)
기기·프로토콜 연동(EEBus·SunSpec·OCPP·Matter)
확보 기술
기술 1–7 · Enabler
PV 발전 예측
부하 예측
ESS 최적 제어
HVAC·가전 제어
TOU 최적화
재실·스케줄링
실증 절감 알고리즘
Notes: 출처 [58] CSA Matter 1.4 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-4-enables-more-capable-smart-homes/ [77] EU JRC, Energy Smart Appliances Code of Conduct 확대(2026.3) — https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/energy-smart-appliances-code-conduct-expands-coverage-promoting-interoperability-2026-03-25_en [78] Samsung, SmartThings Flex Connect 확대 — https://news.samsung.com/us/samsung-smartthings-flex-connect-expands-reach-maximize-energy-savings-rewards [79] Renew Home, Rush Hour Rewards 2024 — https://www.renewhome.com/press/press-release/rush-hour-rewards-participants-received-more-than-40-million-in-rewards-last-year [80] CSA, Matter 1.5 에너지 관리 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-5-introduces-cameras-closures-and-enhanced-energy-management-capabilities/

## Slide 6
1 · HEMS와 Energy Pack의 구조
세 가지 고객 진입 경로
Energy Pack이 늦게 팔려도 경로 B·C로 HEMS 고객과 데이터가 쌓인다
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
06
경로 | 대상 집 | HEMS가 동작하는 곳 | 쓰는 기술 | 고객 가치 | 우리 수익
A · Energy Pack | PV·ESS·HP·AC를 Energy Pack으로 설치한 단독주택 | Energy Pack Gateway | GT-1·2·4·5 전부 | 요금 절감 + 계통 참여 수익 + 증설 회피 + 백업 | Energy Pack 판매, 성과형 서비스
B · 가전만 | 자사 에어컨·HP·세탁기·건조기·온수기만 있는 집(임차·공동주택 포함) | 가전 제어기 내장 HEMS | GT-3 + GT-2 + GT-4 | 추가 장비 없이 요금 절감·DR 보상 | 가전 프리미엄, 가전 VPP 수익 배분
C · 타사 혼합 | 타사 PV·ESS·충전기 + 자사 HP·AC | Energy Pack Gateway(단독 판매) | GT-1 + GT-2 + GT-4 | 기존 기기를 버리지 않고 통합 | 게이트웨이·설치 라이선스, 이후 Energy Pack 전환
왜 HEMS를 Energy Pack과 분리하나
Energy Pack은 설치가 크고 판매 주기가 김. HEMS가 묶이면 판매량만큼만 큼
자사 가전은 이미 많은 집에 있음. 경로 B로 먼저 쌓고 경로 A로 전환
경쟁사도 이 방향: Samsung Flex Connect(가전·TV DR), Nest Rush Hour Rewards 130만 가구·연 $40M
표준이 가전 HEMS를 밀어준다
Matter 1.4: 가전이 소비 예측 보고, 시작 지연·일시정지·출력 조절
Matter 1.5(2025.11): 요금·탄소 정보를 기기에 직접 전달
EU 스마트가전 상호운용 규약: Daikin·Mitsubishi·Panasonic 서명, 2026.3 EMS·배터리·충전기로 확대
Notes: 출처 [58] CSA Matter 1.4 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-4-enables-more-capable-smart-homes/ [77] EU JRC, Energy Smart Appliances Code of Conduct 확대(2026.3) — https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/energy-smart-appliances-code-conduct-expands-coverage-promoting-interoperability-2026-03-25_en [78] Samsung, SmartThings Flex Connect 확대 — https://news.samsung.com/us/samsung-smartthings-flex-connect-expands-reach-maximize-energy-savings-rewards [79] Renew Home, Rush Hour Rewards 2024 — https://www.renewhome.com/press/press-release/rush-hour-rewards-participants-received-more-than-40-million-in-rewards-last-year [80] CSA, Matter 1.5 에너지 관리 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-5-introduces-cameras-closures-and-enhanced-energy-management-capabilities/

## Slide 7
2 · 무엇을 만드나 · GT-1
Zero-Touch Commissioning
설치를 사람의 숙련에서 기계의 검증으로 바꾼다. 경로 A·C.
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
07
GT-1
HEMS 연결 · T1 + T2
목표
10기종 지원(자사 HP·AC + 타사 인버터3·ESS3·충전기2)
설정·검증 시간 50%↓
자동 설정 성공 95%
배선 오류 검출 90%
일정
2027 상반기 시제품 · 2027 하반기 독일·영국 현장 100호 · 2028 제품 탑재
만드는 것
SW ① 자동 탐색 엔진(EEBus·SunSpec Modbus·OCPP·Matter 1.4·SG-Ready) ② 능동 시험(Active Probe) 엔진 ③ 국가 규칙팩(독일 §14a·영국 G100부터, 전력요금 문서 Agent 확장) ④ 준공 리포트 생성기 ⑤ 설치기사 앱
HW Energy Pack Gateway: 3상 CT 입력, RS485, Ethernet, Wi-Fi/Thread, SG-Ready 릴레이 2개
지금
GT-1 이후
기사가 인버터·ESS·HP·충전기를 하나씩 등록하고 레지스터·CT 방향·요금·한도를 수작업 설정. 틀리면 몇 주 뒤 성능 저하로 발견되고 재방문.
게이트웨이 전원 → 기기 자동 발견 → ESS 1kW·HP ±1K·EV 6↔10A 시험 신호 5분 → 앱에 “CT L2 방향 반대” 같은 오류 표시 → 수정 후 준공 PDF 자동 발급.
Notes: GT-1 · HEMS 연결 · T1 + T2

## Slide 8
2 · 무엇을 만드나 · GT-2
Comfort-Bounded Thermal Flex
우리 HP·AC로 집에 열을 저장해 배터리 역할을 대신한다. 경로 A·B·C.
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
08
GT-2
HEMS 제어 · T3 + T16
목표
재실 중 쾌적 범위 유지 95%
피크 시간 전력 20%↓
사용자 개입(override) 5% 미만
배터리 없이 PV 자가소비 +10%p
일정
2027 상반기 자사 HP 초기 엔진 · 2027 하반기 난방 시즌 실증 · 2028 AC(중동)·온수기 확장
만드는 것
AI 엔진 집별 열 응답(단열·크기) + 가족의 쾌적 범위 학습 → “향후 N시간 동안 ±X kW 조절 가능, 신뢰도 Y%” 계산
제어 그 범위 안에서만 예열·예냉·급탕 축열, 쾌적 이탈 조짐 시 즉시 복귀
위임 학습(T16) 사용자가 설정을 바꾸면 그것을 선호 신호로 학습해 다음부터 반영, “왜 지금 이렇게 돌리는지” 한 줄 설명
입력 자사 HP·AC 내부 상태(압축기 주파수·제상·출수온도), 실내 온습도
지금
GT-2 이후
HEMS가 HP를 켜고 끄는 수준. 얼마나 줄여도 되는지 몰라 보수적으로 제어하거나, 불편해진 사용자가 제어를 끔(여름 DR에서 12.9%).
독일 겨울: 전기가 싼 03–06시에 21→22.5℃로 미리 데우고(열 저장), 비싼 17–20시에는 압축기 출력 60%↓. 실내는 21℃ 유지. 두바이 여름: PV가 많은 13시에 미리 식히고, 피크 시간엔 빈 방부터 출력을 줄인다.
Notes: GT-2 · HEMS 제어 · T3 + T16 출처 [59] Smart thermostat review (ScienceDirect) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792425000307

## Slide 9
2 · 무엇을 만드나 · GT-3
Appliance-Embedded HEMS & Fleet Flex
게이트웨이 없이 가전 안에서 도는 HEMS, 그리고 그 가전들을 묶은 가전 VPP. 경로 B.
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
09
GT-3
HEMS 확산 · T15 + T14
목표
5개 제품군 탑재(AC·HP·온수기·세탁기·건조기)
추가 HW 없이 동작
가전 1,000대 시범에서 이벤트 감축량 예측 오차 ±10%
참여 유지율 80%
일정
2027 상반기 AC 제어기 PoC · 2027 하반기 가전 1,000대 시범(영국·미국 DR 프로그램) · 2028 제품군 확대
만드는 것
내장 HEMS(T15) 에어컨·HP 제어기 펌웨어에 경량 HEMS 탑재. 집 안 대표 가전(보통 HP 또는 AC)이 “코디네이터”가 되어 Matter 1.4 DEM·EEBus로 세탁기·건조기·식기세척기·온수기의 시작 시간과 출력을 조정. 요금은 Matter 1.5 Tariff 또는 클라우드로 수신
가전 VPP(T14) 연결 가전 수만~수백만 대의 “지금 미룰 수 있는 부하”를 모아 이벤트별 감축량을 예측하고 소매사·Utility DR 프로그램에 입찰, 보상을 사용자와 나눔
지금
GT-3 이후
가전 앱은 가전마다 따로 있고, 에너지 기능은 “절전 모드” 수준. HEMS를 쓰려면 별도 허브·게이트웨이를 사야 해서 임차인·공동주택은 사실상 제외.
새 에어컨을 설치하고 앱에서 “요금 절감” 한 번만 켜면, 에어컨이 집의 세탁기·건조기를 싼 시간으로 미루고 여름 피크 이벤트에 참여해 보상을 받는다. 추가 장비 0원, 설치 0분.
Notes: GT-3 · HEMS 확산 · T15 + T14

## Slide 10
2 · 무엇을 만드나 · GT-4
Verified Value & Control Arbitration
절감을 “주장”에서 “정산 가능한 숫자”로. 경로 A·B·C.
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
10
GT-4
HEMS 가치 · T8 + T7 + T17
목표
기준선 오차 ±5%
요금제 추천 연간 비용 오차 ±5%
정산 리포트 자동 발행
파트너 1곳 성과형 요금 시범
일정
2027 상반기 기준선 엔진 · 2027 하반기 요금제 선택·DSO·소매사 1곳과 권한 원장 공동 설계 · 2028 성과형 요금 시범
만드는 것
기준선 엔진(T8) 같은 날씨·재실에서 제어가 없었다면의 사용량·요금 추정, 무작위 짧은 제어 휴지 구간으로 스스로 검증
요금제 선택(T17) 검증 데이터로 “이 집은 동적요금이 연 €X 유리”를 계산해 요금제 추천·전환, 전환 후 실제 결과로 재검증
권한 원장(T7) DSO 명령 > 안전·쾌적 > 약정 VPP > 요금 최적화 순으로 중재, 결정 기록
서비스 월간 검증 절감 리포트, 성과형 과금 정산 데이터
지금
GT-4 이후
앱이 “예상 절감”만 표시. 사용자는 믿지 않고(영국 TOU 전환 의향 17%), 어떤 요금제가 유리한지 모르며, 신호가 겹치면 한 프로그램만 참여.
“이번 달 제어가 없었다면 £126, 실제 £89, 검증 절감 £37(오차 ±5%). 동적요금으로 바꾸면 연 £140 추가 절감 예상”. 이 숫자로 “효과 없으면 무료” 요금제를 운영.
Notes: GT-4 · HEMS 가치 · T8 + T7 + T17 출처 [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025

## Slide 11
2 · 무엇을 만드나 · GT-5
Grid-Envelope Power Hub
기존 집의 전기 용량 안에서 전기화를 끝낸다. 경로 A.
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
11
GT-5
Energy Pack HW · T4 + T5
목표
한도 초과 0건(1초 이내 대응)
증설 없이 HP+EV+ESS 동시 운전
§14a Modul 1–3 대응
일정
2027 하반기 EU 3상 설계안 · 2028 시제품, 미국 PCS(UL 3141) 버전은 파트너와 검토
만드는 것
HW 게이트웨이 확장 모듈: 연계점 계량기급 측정, 회로 단위 릴레이·접촉기 제어, 인증 전력기기 인터페이스
SW Grid-Envelope Controller: DSO 동적 한도(§14a·G100·DOE)를 받아 1초 안에 EV·HP·ESS 전력 재배분, 준법 로그
지금
GT-5 이후
HP와 EV 충전기를 추가하려면 패널·인입 증설(미국 100→200A 수천~1만 달러+). 독일은 §14a 스로틀 시 기기가 제각각 꺼짐.
한도가 11kW → 4.2kW로 내려오면 EV를 먼저 늦추고, HP는 압축기 주파수만 낮추고, ESS가 모자란 만큼 방전. 한도는 지키고 쾌적은 유지.
Notes: GT-5 · Energy Pack HW · T4 + T5

## Slide 12
2 · 무엇을 만드나
사용자 입장에서 본 한 달
같은 HEMS가 Energy Pack 집과 가전만 있는 집에서 어떻게 보이는가
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
12
첫날
GT-1 · GT-3
Energy Pack 집은 기사가 앱으로 확인만 한다. 가전만 있는 집은 앱에서 “요금 절감”을 켜면 끝.
평일
GT-2 · GT-3
싼 시간에 미리 데우고, 세탁·건조는 싼 시간으로 밀린다. 집은 계속 따뜻하다.
계통 이벤트
GT-3 · GT-4 · GT-5
가전 VPP가 부하를 줄이고, 한도가 내려오면 EV부터 늦춘다. 누구 명령이 먼저인지 원장이 정한다.
월말
GT-4
“제어가 없었다면 대비 £37 절감”과 더 유리한 요금제 추천을 받는다.

## Slide 13
3 · 6명 실행계획
누가 무엇을 만드나 (PL 1 + 팀원 5)
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
13
역할 | 담당 | 하는 일 | 2027 상반기 | 2027 하반기 | 2028
PL | 전체 | 범위·KPI, 자사 HP·AC·가전 API와 펌웨어 접근, 독일·영국 실증 파트너, 영국·미국 DR 프로그램 파트너, CTO·사업부 보고, 특허 | 파트너 계약, 12주 판단 보고 | 실증 결과 보고, 특허 출원 5건 | 제품화 이관
팀원 1 | 연결 SW GT-1 · GT-3 | 게이트웨이 SW 스택, EEBus·Modbus·OCPP·Matter 드라이버, 기기 공통 표현(Capability 모델), 설치 앱, 가전 간 Matter DEM 연동 | 10기종 자동 발견, 가전 연동 PoC | 현장 100호 운영 | 지원 기종 확대
팀원 2 | 커미셔닝 AI·규칙 GT-1 · GT-4 | 능동 시험 신호 설계, 배선·상·CT 방향 식별 AI, 준공 리포트, 전력요금 문서 Agent를 검증형 규칙팩으로 확장, 요금제 선택 로직 | Active Probe 엔진, DE·UK 규칙팩 | 오류 검출 90% 검증, 요금제 선택 | FR·NL·US 규칙팩
팀원 3 | Thermal Flex GT-2 | 자사 HP·AC 운전 제약 모델, 열 응답·쾌적 학습, flex 용량 계산, 예열·예냉 제어, override 기반 선호 학습 | HP 초기 엔진, 10호 탐색 실증 | 난방 시즌 실증(쾌적 95%·피크 20%↓) | AC(중동)·온수기
팀원 4 | 임베디드·HW GT-5 GT-3 | 게이트웨이 HW·계측 보드, 가전 제어기 내장 HEMS 펌웨어, Power Hub 회로 제어, Grid-Envelope Controller, 인증사 연계 | 게이트웨이 시제품, AC 제어기 내장 PoC | EU 3상 Power Hub 설계안 | Power Hub 시제품
팀원 5 | 가치·실증 GT-4 · GT-3 | 반사실 기준선 엔진, 권한 원장, 가전 VPP 감축량 예측·집계, 실증 설계(대조군·로그), 월간 검증 리포트 | 기준선 엔진, 실증 프로토콜 | 가전 1,000대 시범, 기준선 ±5% 검증 | 성과형 요금 시범

## Slide 14
3 · 6명 실행계획
분기별 일정
HEMS 과제(파랑)는 2027년에 성과를 내고, Energy Pack HW(구리색)는 2027 하반기 설계부터
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
14
과제 | 26 Q4 | 27 Q1 | 27 Q2 | 27 Q3 | 27 Q4 | 28 H1 | 28 H2
GT-1 게이트웨이 SW·앱·Active Probe | 사양 | 개발 | 10기종 | 현장 | 현장 | 규칙팩 확대 | ·
GT-2 Thermal Flex | API | 모델 | 탐색 실증 | · | 난방 실증 | 냉방 | 냉방
GT-3 가전 내장 HEMS·가전 VPP | 설계 | PoC | AC 탑재 | 1,000대 시범 | 1,000대 시범 | 제품군 확대 | 확대
GT-4 기준선·요금제·원장 | 설계 | 개발 | 탐색 실증 | 공동 설계 | 검증 | 시범 | 시범
GT-5 Power Hub (Energy Pack) | 사양 | 보드 | GW 시제품 | 3상 설계 | 3상 설계 | 시제품 | 인증

## Slide 15
3 · 6명 실행계획
12주 실증, 판단 기준, 하지 않는 것, 특허
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
15
12주 탐색 실증 (2027 상반기)
1–3주: 독일·영국 고객 10명, 설치기사 5명 인터뷰, 기기 접근 확인
4–6주: 지원 10기종 설치 시험, 기존 HEMS와 설정 시간 비교
7–10주: 독일·영국 각 10호 실증(GT-2·4), 자사 AC 내장 HEMS 시험(GT-3)
11–12주: 계속/축소 판단
계속/축소 판단 기준
설정·검증 시간 50% 단축 가능성 (GT-1)
쾌적 유지 95% + 피크 전력 20%↓ (GT-2)
추가 HW 없이 가전 2종 이상 협조 제어 (GT-3)
유료 실증 또는 구매 조건을 제시한 파트너 1곳 이상
6명이 하지 않는 것
배터리 셀·인버터 전체 개발(인증 파트너 HW 사용)
국가별 영업·설치 운영(사업부·현지 파트너)
미국 PCS·V2H·중동 B2G는 2028년 파트너와 확장
특허 출원 후보 (2027)
직교 시험 신호로 다기기 배선·상 동시 식별 (GT-1)
쾌적 이탈 확률 제약 flex 용량 계산 (GT-2)
가전 제어기가 코디네이터가 되는 게이트웨이 없는 HEMS (GT-3)
무작위 휴지 구간 기반 실시간 인과 절감 정산 (GT-4)
열부하·EV 여유 공통 단위 환산 배분 (GT-5)

## Slide 16
4 · 신기술 후보 17개 평가
평가표 (1/3)
HEMS = SW·AI 기술 · EP = Energy Pack HW 기술 · 굵은 GT 표시는 Gateway Technology 구성 기술
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
16
신기술 | 해결 Pain Point | Target | 기존 기술과 차이 | AI | HW | 핵심 기술 | 경쟁사 현황 | 차별화 | 필요성
T1 Active-Probe Auto-Commissioning HEMS · GT-1 | 설치 인력·시간·오류 | DE UK US NL | 목록 선택이 아니라 시험 신호로 실제 배선·응답 확인 | 시스템 식별 | 멀티프로토콜 GW + CT | 능동 식별, 자동 준공 시험 | 자사 생태계 내만 | 높음 | 매우 높음
T2 Regulation-as-Code Compiler HEMS · GT-1 | 요금·규제 변경 | 전 국가 | 규칙을 검증 가능한 제약으로 컴파일·버전 관리 | 문서→규칙 추출 | 불필요 | 형식 검증, 정책팩 | 수작업 지역화 | 중간 | 높음
T3 Comfort-Bounded Thermal Flex HEMS · GT-2 | 냉난방 flex 미활용, override | DE UK NL FR TX SA AE | 가정별 쾌적 한계·flex 용량 보증 | 열 응답·쾌적 학습 | 온습도 센서 | 확률적 envelope | Octopus·Nest 일부 | 높음 | 매우 높음
T4 Grid-Envelope Controller EP · GT-5 | §14a·G100·계약용량 | DE UK NL IT US | 연계점 한도 보장 실시간 배분 | 손실 최소 배분 | 계량기급 측정 | <1초 루프, 준법 로그 | 기기별 스로틀 | 높음 | 매우 높음
T5 Virtual Service Upgrade Hub EP · GT-5 | 패널 증설 비용 | US IT UK | retrofit 허브, 제조사 중립 | 선제 차단 계획 | 핵심(PCS) | UL 3141 PCS | SPAN·Schneider | 중간 | 높음
T6 Resilience Autopilot HEMS | 정전 생존 | TX CA ES | 부하 단위 생존시간 극대화 | 정전 위험 | 회로 차단 | 목적함수 자동 전환 | Tesla Storm Watch | 중간 | 지역 높음

## Slide 17
4 · 신기술 후보 17개 평가
평가표 (2/3)
HEMS = SW·AI 기술 · EP = Energy Pack HW 기술 · 굵은 GT 표시는 Gateway Technology 구성 기술
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
17
신기술 | 해결 Pain Point | Target | 기존 기술과 차이 | AI | HW | 핵심 기술 | 경쟁사 현황 | 차별화 | 필요성
T7 Control-Rights Arbiter HEMS · GT-4 | 다자간 제어 충돌 | US UK DE TX | 계약 우선순위 기반 다중 참여 | 기회비용 배분 | 로컬 실행 | 권한 원장 | 공백 | 높음 | 높음
T8 Verified Savings & Settlement HEMS · GT-4 | ROI 불확실, 구독 저항 | 전 국가 | 반사실 기준선 검증 절감·성과형 과금 | 인과추론 | 계량 | M&V, 정산 | 대부분 추정치 | 중간 | 높음
T9 Legacy Appliance Enablement HEMS | 비연결 AC·온수기 | AE SA QA FR | NILM + retrofit 액추에이터 | 부하 분리 | IR·릴레이 | 폐루프 확인 | 스마트플러그 | 중간 | 중간
T10 Mobility-Aware V2H EP | EV를 가정 배터리로 | DE US UK | ISO 15118-20 중립 + 이동 보증 | 출발 예측 | DC 양방향 | DC 버스 공유 | Sigenergy, GM | 중간 | 2028+
T11 Remote Performance Assurance HEMS | 설치 후 성능 저하 | UK DE | 원격 자동 교정 | 원인 진단 | 기존 GW | 자동 재튜닝 | 제조사 일부 | 중간 | 중간
T12 Renter Micro Pack EP | 임차인 배제 | UK DE NL FR | 공사 없는 800VA PV + 소형 ESS + 가전 연동 | 가전 협조 | 플러그인 ESS | 역송 방지 | EcoFlow, Anker | 중간 | 중간

## Slide 18
4 · 신기술 후보 17개 평가
평가표 (3/3)
HEMS = SW·AI 기술 · EP = Energy Pack HW 기술 · 굵은 GT 표시는 Gateway Technology 구성 기술
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
18
신기술 | 해결 Pain Point | Target | 기존 기술과 차이 | AI | HW | 핵심 기술 | 경쟁사 현황 | 차별화 | 필요성
T13 Permit-Light Plug-in HP/AC EP | 에어컨 설치 규제·폭염 | FR IT ES DE | 실외기 허가 없는 일체형 HP/AC + Energy Pack 연동 | 소음 제약 쾌적 제어 | 핵심(일체형 HP) | 일체형 인버터 HP | Midea H-Pack, Gradient | 중간 | 높음(남유럽)
T14 Appliance Fleet Flex (가전 VPP) HEMS · GT-3 | Energy Pack 없는 집은 계통 참여 불가 | US UK DE | 온도조절기 단품 DR이 아니라 AC·HP·세탁·건조·온수를 묶은 감축량 예측·입찰 | 이벤트별 감축량 예측 | 불필요(가전 연결) | 집계·입찰·보상 배분 | Samsung Flex Connect, Nest RHR | 중간 | 높음
T15 Appliance-Embedded HEMS HEMS · GT-3 | 허브·게이트웨이 구매·설치 장벽 | 전 국가(임차·공동주택) | 별도 장비 없이 가전 제어기 안에서 HEMS 동작, 가전이 코디네이터 | 경량 온디바이스 최적화 | 기존 가전 제어기 | Matter DEM·EEBus 코디네이션 | 공개 사례 없음 | 높음 | 높음
T16 Override-Learning Delegation HEMS · GT-2 | 사용자가 제어를 끄는 문제 | 전 국가 | override를 실패가 아니라 선호 학습 신호로 사용, 결정 이유 설명 | 선호 학습 | 불필요 | 개입률 최소화 학습 | 고정 설정·수동 조정 | 중간 | 높음
T17 Tariff Auto-Select HEMS · GT-4 | 어떤 요금제가 유리한지 모름 | UK DE FR US | 일반 비교가 아니라 우리 집 실측·제어 능력 기준으로 요금제 추천·재검증 | 반사실 시뮬레이션 | 불필요 | 요금 규칙팩 + 기준선 | 요금 비교 사이트 | 중간 | 높음

## Slide 19
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
19
PART 1-B
기술별 상세
17개 신기술 × 10개 질문 · Pain Point에서 특허 아이디어까지

## Slide 20
5 · 기술별 상세
T1 Active-Probe Auto-Commissioning
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
20
T1
HEMS
GT-1
해결 Pain Point
설치 인력·시간·오류
Target
DE UK US NL
기존과 차이
목록 선택이 아니라 시험 신호로 실제 배선·응답 확인
차별화 · 필요성
높음 · 매우 높음
1. 출발 Pain Point | 독일 HEMS 통합 2–8k€·프로토콜 혼용 오류, 영국 설치자 약 9,000명, 미국 soft cost 58%
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | 기기 정보를 설치자 입력에 의존. CT 방향 반전·상 오결선·릴레이 극성·제어권 미부여가 운전 후 성능 저하로 드러남
3. 핵심 기술 | 멀티프로토콜 탐색(EEBus, SunSpec, OCPP, Matter 1.4, SG-Ready) + 작은 시험 신호와 계량 응답으로 배선·상·지연·제어 방향 식별 + 국가 규칙 설정 자동 생성 + 준공 시험 보고서 자동 발급
4. AI가 필요한 이유 | 여러 기기 응답이 겹친 계량 신호를 기기별로 분리하는 시스템 식별 문제. 규칙 기반으로는 조합이 폭발
5. HW 필요성 | 필요. 상별 CT·동기 계측, RS485·Ethernet·Thread, 릴레이 출력을 갖춘 게이트웨이
6. 고객 Value | 설치 당일부터 정상 작동, 재방문 감소, 설치비 절감
7. Utility/Grid Value | 준법 상태가 증명된 채 등록, §14a·G100 제어가 실제로 동작
8. 경쟁사 | Tesla·Enphase·Huawei·Sigenergy는 자사 기기 앱 커미셔닝만. 1KOMMA5 Heartbeat Box는 타사를 연결하지만 능동 검증은 공개되지 않음
9. 격차 포인트 | 자사 HP·AC 내부 상태 접근 + 현장에서 쌓이는 “기기 모델별 응답 서명” 라이브러리
10. 특허 아이디어 | (a) 기기별 시험 신호를 시간·주파수 직교 설계해 여러 기기의 배선·상을 동시 식별 (b) 식별 결과 + 국가 규칙팩으로 준공 시험 자동 생성·판정
Notes: 출처 [9] heatload † — https://heatload.ing/hems-integration-2026-warmepumpe-und-pv-mit-eebus-sg-ready-und-modbus-vernetzen [15] MCS Foundation — https://mcsfoundation.org.uk/news/heat-pump-skills-competition-puts-uk-warm-homes-ambition-at-risk-warns-new-report/ [37] Solar Builder † — https://solarbuildermag.com/energy-storage/soft-costs-get-lost-keeping-residential-storage-installations-profitable/ [50] 1KOMMA5 1GW — https://www.ess-news.com/2026/05/21/1komma5-achieves-1-gw-of-shiftable-load-with-its-virtual-power-plant-globally/ [58] CSA Matter 1.4 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-4-enables-more-capable-smart-homes/

## Slide 21
5 · 기술별 상세
T2 Regulation-as-Code Compiler
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
21
T2
HEMS
GT-1
해결 Pain Point
요금·규제 변경
Target
전 국가
기존과 차이
규칙을 검증 가능한 제약으로 컴파일·버전 관리
차별화 · 필요성
중간 · 높음
1. 출발 Pain Point | 프랑스 Heures Creuses 개편(1,100만 고객), 독일 §14a·Solarspitzen, 네덜란드 2027 상계 종료, 캘리포니아 DSGS 예산 변동
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | 규칙을 사람이 코드로 옮김 → 반영 지연, 오류는 고객 손해·준법 위반
3. 핵심 기술 | 요금표·망규정·약관을 기계 판독 제약(시간대 단가, 한도, 금지 조건)으로 변환 → 모순·누락 형식 검증 → 서명된 정책팩 배포. 청구서·스마트미터 데이터로 가입 요금 역추정
4. AI가 필요한 이유 | 비정형 문서(PDF 요금표, 다국어 약관)에서 규칙 후보 추출에 LLM이 필요. 기기 제어에는 검증 통과 규칙만 사용
5. HW 필요성 | 불필요(게이트웨이에서 정책팩 실행)
6. 고객 Value | 요금이 바뀌어도 재설정 불필요
7. Utility/Grid Value | 신규 요금·프로그램을 수백만 가구에 즉시·정확하게 반영
8. 경쟁사 | 요금 API 연동(Tibber, Octopus, gridX)은 흔하나 규제 전반의 검증형 컴파일은 공개 사례 없음
9. 격차 포인트 | 기존 전력요금 문서 Agent + 국가별 검증 규칙 라이브러리·회귀 시험 세트
10. 특허 아이디어 | 요금·계통 규칙을 제약식으로 변환하고 실측 청구 데이터와 대조해 가입 요금을 자동 식별·검증
Notes: 출처 [21] Enedis — https://www.enedis.fr/presse/enedis-met-en-oeuvre-la-reforme-des-heures-creuses-pour-accompagner-les-nouveaux-usages-lies

## Slide 22
5 · 기술별 상세
T3 Comfort-Bounded Thermal Flex
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
22
T3
HEMS
GT-2
해결 Pain Point
냉난방 flex 미활용, override
Target
DE UK NL FR TX SA AE
기존과 차이
가정별 쾌적 한계·flex 용량 보증
차별화 · 필요성
높음 · 매우 높음
1. 출발 Pain Point | 독일 HP 29.9만 대(80% 기존주택), 사우디 냉방 피크, DR override 12.9%, 네덜란드 배터리 ROI 약함
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | HP를 SG-Ready on/off·스케줄로만 다룸. 집마다 얼마나 줄여도 되는지 몰라 보수적으로 제어하거나 고객이 override
3. 핵심 기술 | 가정별 열 응답·쾌적 한계 학습 → “N시간 동안 X kW 증감 가능”을 신뢰구간으로 산출 → 한계 안에서만 예열·예냉·급탕 축열, 이탈 시 즉시 복귀. 중동은 습도(잠열) 포함, 방 단위 제어
4. AI가 필요한 이유 | 열용량·손실과 개인 쾌적 선호를 설치 후 운전 데이터만으로 추정. 쾌적 선호는 물리 모델로 표현 불가
5. HW 필요성 | 부분 필요. 온습도 센서, HP·AC 내부 상태(압축기 주파수, 제상) 접근
6. 고객 Value | 배터리 없이도 PV 자가소비·요금 절감, 불편은 계약 범위 안
7. Utility/Grid Value | 최대 가정 부하를 신뢰 가능한 flex 자원으로 입찰, 걸프국 냉방 피크 저감
8. 경쟁사 | Octopus 자사 설치 HP 요금 운전, Nest 온도조절기 DR, 1KOMMA5 AC 진입. 쾌적 보증형 용량 산출은 공개 사례 없음
9. 격차 포인트 | HVAC만 제어해 7–12% 절감한 자사 실증 + 제조사만 가진 내부 운전 한계 데이터 + 계절 실증 누적
10. 특허 아이디어 | (a) 쾌적 이탈 확률을 제약으로 한 flex 용량 산출·입찰 (b) 이벤트 중 재실자 수동 조작을 신호로 쾌적 한계 실시간 갱신
Notes: 출처 [7] 독일 HP 2025 — https://www.renewable-energy-industry.com/news/world/article-7202-space-heating-heat-pumps-2025-in-germany-sales-rise-by-55-percent-industry-demands-clear-rules-in-the-building-energy-act [48] ScienceDirect 2025 사우디 · vision2030.ai † — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957178725000852 · https://vision2030.ai/encyclopedia/saudi-arabia-electricity-consumption/ [59] Smart thermostat review (ScienceDirect) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792425000307

## Slide 23
5 · 기술별 상세
T4 Grid-Envelope Controller
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
23
T4
EP
GT-5
해결 Pain Point
§14a·G100·계약용량
Target
DE UK NL IT US
기존과 차이
연계점 한도 보장 실시간 배분
차별화 · 필요성
높음 · 매우 높음
1. 출발 Pain Point | §14a 스로틀, PV 60% 송출 제한, 영국 G100(5초), 네덜란드 혼잡, 이탈리아 3kW 계약, DOE 확산
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | 기기별 스로틀만 가능해 연계점 합계를 보장하지 못함 → DSO는 보수적 한도, 고객은 증설 요구
3. 핵심 기술 | 연계점 측정 → 동적 한도 수신 → 비용·쾌적 손실 최소 재배분(<1초) → 감사 가능한 준법 로그
4. AI가 필요한 이유 | 한도 축소 시 어떤 부하를 얼마나 줄일지는 T3 쾌적 envelope·EV 출발 시각·ESS 가치에 달림
5. HW 필요성 | 핵심. 계량기급 측정, 빠른 제어 출력, 인증
6. 고객 Value | 증설 없이 HP·EV 추가, 빠른 연계 승인, §14a 할인
7. Utility/Grid Value | flexible connection 확대(EU EMD)
8. 경쟁사 | G100 장치(SolarEdge, GivEnergy), §14a HEMS — 대부분 PV·ESS 한도 제어에 머묾
9. 격차 포인트 | 자사 HP 압축기 연속 가변 제어로 on/off보다 손실 작은 조정
10. 특허 아이디어 | 동적 연계 한도 하에서 열부하 쾌적 여유와 EV 이동 여유를 공통 단위로 환산해 배분
Notes: 출처 [2] Bundesnetzagentur, §14a — https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/SteuerbareVBE/start.html [5] pv magazine, Solarspitzengesetz — https://www.pv-magazine.com/2025/02/17/germany-introduces-new-rules-for-solar-remuneration-during-negative-prices/ [20] Reonic G100 † — https://reonic.com/en-gb/blog/g100-export-limitation/ [29] European Commission EMD — https://energy.ec.europa.eu/news/electricity-market-design-deadline-transposing-new-rules-national-law-2025-01-17_en [62] DOE review (Applied Energy) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030626192600824X

## Slide 24
5 · 기술별 상세
T5 Virtual Service Upgrade Hub
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
24
T5
EP
GT-5
해결 Pain Point
패널 증설 비용
Target
US IT UK
기존과 차이
retrofit 허브, 제조사 중립
차별화 · 필요성
중간 · 높음
1. 출발 Pain Point | 미국 단독주택 29.5%가 100A 이하. 서비스 증설 수천~1만 달러 이상, 수개월 대기
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | SW만으로는 전기 규정(NEC) 부하 계산을 대체할 수 없어 인증된 전력제어시스템(PCS)이 필요
3. 핵심 기술 | 패널 교체 없이 붙이는 retrofit 허브·미터칼라에 회로 단위 릴레이·계측 + UL 3141 PCS 로직, ESS·EV·HP 연결 일원화
4. AI가 필요한 이유 | 차단 없이 한도를 지키려면 부하 예측 기반 선제 배분 필요(T4 공유)
5. HW 필요성 | 핵심
6. 고객 Value | 전기화 비용 절감(업계 추정 $2.5–5k)
7. Utility/Grid Value | 변압기·인입선 증설 이연
8. 경쟁사 | SPAN(Eaton 투자), Schneider Pulse, ConnectDER, Tesla Backup Switch — 경쟁 치열
9. 격차 포인트 | 미국 패널 자체보다 Energy Pack 일체형 허브 + 유럽 3상 버전
10. 특허 아이디어 | 설치 시 T1 식별 결과로 PCS 한도 설정을 자동 산출·검증
Notes: 출처 [36] ACEEE panel survey — https://www.aceee.org/sites/default/files/proceedings/ssb24/pdfs/A%20Comprehensive%20Survey%20of%20Electrical%20Panel%20Capacities%20in%20U.S.%20Single-Family%20Homes%20and%20Implications%20for%20Nationwide%20Electrification.pdf [52] Canary Media SPAN — https://www.canarymedia.com/articles/electrification/span-edge-smart-panel-utility-meter

## Slide 25
5 · 기술별 상세
T6 Resilience Autopilot
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
25
T6
HEMS
지역 모듈
해결 Pain Point
정전 생존
Target
TX CA ES
기존과 차이
부하 단위 생존시간 극대화
차별화 · 필요성
중간 · 지역 높음
1. 출발 Pain Point | Uri 450만 가구 최장 4일 정전, Beryl 폭염 속 수일 정전, 이베리아 대정전, 캘리포니아 PSPS
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | “폭풍 예보 시 100% 충전”에서 끝. 정전 중에는 고객이 직접 부하를 끄거나 고정 백업 회로만 사용
3. 핵심 기술 | 정전 위험에 따라 VPP 방전 대비 예비 잔량 조정 → 정전 중 중요부하 우선순위·PV 충전 예상으로 부하 사이클링(냉장고 듀티, AC 간헐) → 생존시간 표시. 평상시 비용 → 계통 이벤트 → 정전 위험 → 정전으로 목적함수 자동 전환
4. AI가 필요한 이유 | 정전 확률·지속시간 추정, 다수 부하 사이클링 최적화
5. HW 필요성 | 필요. 회로 차단 릴레이(T5), grid-forming 인버터
6. 고객 Value | 같은 배터리로 더 오래, 폭염·한파 시 안전
7. Utility/Grid Value | 평시 VPP 참여를 늘려도 고객 백업 보장
8. 경쟁사 | Tesla Storm Watch, SPAN 회로 차단
9. 격차 포인트 | 자사 AC·냉장고 저전력 운전 모드와 결합
10. 특허 아이디어 | 정전 위험도에 따라 VPP 약정 잔량과 백업 예비량을 확률적으로 배분
Notes: 출처 [26] ENTSO-E Iberian report — https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/2025/iberian-blackout/Final%20Report%20on%20the%20Grid%20Incident%20in%20Spain%20and%20Portugal%20on%2028%20April%202025.pdf [41] Texas Tribune Beryl — https://www.texastribune.org/2024/07/25/texas-power-grid-puc-centerpoint-hurricane-beryl [51] Tesla Storm Watch — https://www.tesla.com/support/energy/powerwall/mobile-app/storm-watch [68] TPPF Uri — https://www.texaspolicy.com/fool-me-twice-why-the-texas-grid-is-still-vulnerable-to-winter-storms/

## Slide 26
5 · 기술별 상세
T7 Control-Rights Arbiter
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
26
T7
HEMS
GT-4
해결 Pain Point
다자간 제어 충돌
Target
US UK DE TX
기존과 차이
계약 우선순위 기반 다중 참여
차별화 · 필요성
높음 · 높음
1. 출발 Pain Point | 북미 VPP 등록 <1/5, 텍사스 소매사·ERCOT 신호 병존, 독일 §14a와 동적요금 동시 수신
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | 단일 제어 주체를 가정. 충돌 시 먼저 온 신호가 이기거나 참여 자체를 막음
3. 핵심 기술 | 로컬 권한 원장. 우선순위: DSO 규제 명령 > 안전·쾌적 > 약정 VPP > 요금 최적화. 모든 결정을 감사 로그로 남겨 T8 정산과 연결
4. AI가 필요한 이유 | 동시 요청 사이의 기회비용 비교·배분
5. HW 필요성 | 로컬 실행 필요(클라우드 장애 시에도 DSO 명령 준수)
6. 고객 Value | 여러 프로그램 동시 수익, 공급사 변경 시 재설정 불필요
7. Utility/Grid Value | 이미 설치된 DER의 VPP 등록 확대
8. 경쟁사 | 공개된 상용 제품 없음. Kraken·Tesla는 자사가 단일 제어자
9. 격차 포인트 | DSO·소매사와의 초기 표준 계약(선점 효과)
10. 특허 아이디어 | 다수 제어 주체의 명령을 계약 우선순위·기회비용으로 중재하고 정산 가능한 원장에 기록
Notes: 출처 [38] US DOE VPP Liftoff 2025 — https://liftoff.energy.gov/wp-content/uploads/2025/01/LIFTOFF_DOE_VirtualPowerPlants2025Update.pdf

## Slide 27
5 · 기술별 상세
T8 Verified Savings & Settlement
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
27
T8
HEMS
GT-4
해결 Pain Point
ROI 불확실, 구독 저항
Target
전 국가
기존과 차이
반사실 기준선 검증 절감·성과형 과금
차별화 · 필요성
중간 · 높음
1. 출발 Pain Point | 영국 TOU 전환 의향 17%, 이유는 절감 보장 없음. 독일 동적요금 역전. 렌탈·구독 저항
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | 대시보드는 예상 절감만. 날씨·재실이 바뀌어 실제 절감을 증명할 수 없음
3. 핵심 기술 | 반사실 기준선 + 무작위 제어 휴지 구간 자체 검증 + 감사 가능 정산 → 절감 보증·성과형 과금
4. AI가 필요한 이유 | 가정별 반사실 추정은 인과추론 문제
5. HW 필요성 | 계량 데이터(게이트웨이 측정)
6. 고객 Value | “효과가 없으면 돈을 내지 않는다”
7. Utility/Grid Value | DR·VPP 성과 측정 비용 절감, 분쟁 감소
8. 경쟁사 | VPP 기준선 방법론은 있으나 가정 단위 통합 절감 검증은 드묾
9. 격차 포인트 | 대조군 데이터 누적, 기존 실증 절감 알고리즘
10. 특허 아이디어 | 제어 알고리즘이 짧은 무작위 휴지 구간을 스스로 삽입해 실시간 인과 효과를 추정·정산
Notes: 출처 [4] Verivox(blackout-news) † — https://blackout-news.de/en/news/dynamic-electricity-tariffs-more-expensive-than-fixed-price-plans-despite-consumption-optimization/ [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025

## Slide 28
5 · 기술별 상세
T9 Legacy Appliance Enablement
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
28
T9
HEMS
해결 Pain Point
비연결 AC·온수기
Target
AE SA QA FR
기존과 차이
NILM + retrofit 액추에이터
차별화 · 필요성
중간 · 중간
1. 출발 Pain Point | UAE·사우디 빌라의 다수 split AC, 프랑스 전기온수기 타이머, 미국 구형 HVAC
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | API가 없으면 제어 대상에서 빠짐
3. 핵심 기술 | 분전반 계측 NILM으로 기기 식별 + IR·릴레이 retrofit 액추에이터 + 계측으로 실제 동작을 확인하는 폐루프
4. AI가 필요한 이유 | 부하 분리, IR 코드·능력 추정
5. HW 필요성 | 저가 액추에이터
6. 고객 Value | 교체 없이 냉방비·온수비 절감
7. Utility/Grid Value | 기존 설비를 DR 자원으로
8. 경쟁사 | Sensibo 등 IR 컨트롤러, 스마트플러그 — 계통 연계 약함
9. 격차 포인트 | 자사 신형 AC 교체 경로 확보
10. 특허 아이디어 | IR 명령 전후 전력 서명으로 명령 성공·기기 능력 자동 확인

## Slide 29
5 · 기술별 상세
T10 Mobility-Aware V2H
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
29
T10
EP
해결 Pain Point
EV를 가정 배터리로
Target
DE US UK
기존과 차이
ISO 15118-20 중립 + 이동 보증
차별화 · 필요성
중간 · 2028+
1. 출발 Pain Point | 독일 2026년부터 V2G 이중 망요금 폐지. EV 배터리는 가정 ESS의 5–8배
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | V2H가 OEM·충전기 조합별로만 가능. 이동 필요량 보장이 불명확해 고객이 거부
3. 핵심 기술 | ISO 15118-20 기반 제조사 중립 V2H, ESS DC 버스 공유, 출발 시각·주행 필요량 보증 제약
4. AI가 필요한 이유 | 출발 시각·주행거리 예측
5. HW 필요성 | DC 양방향 모듈
6. 고객 Value | 별도 ESS 없이 백업·요금 절감
7. Utility/Grid Value | 대용량 flex 자원
8. 경쟁사 | Sigenergy DC 25kW 양방향, GM·Ford·Tesla 자사 조합
9. 격차 포인트 | 표준 차량 보급이 2028년 이후 → 중기 과제
10. 특허 아이디어 | 이동 필요량의 확률적 보증을 제약으로 한 V2H 방전 한도 산출
Notes: 출처 [8] The Mobility House, V2G — https://www.mobilityhouse.com/int_en/our-company/newsroom/article/german-parliament-removes-key-barrier-to-bidirectional-charging-vehicle-to-grid-becomes-possible [61] Sigenergy — https://www.sigenergy.com/en/products/sigenstor

## Slide 30
5 · 기술별 상세
T11 Remote Performance Assurance
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
30
T11
HEMS
해결 Pain Point
설치 후 성능 저하
Target
UK DE
기존과 차이
원격 자동 교정
차별화 · 필요성
중간 · 중간
1. 출발 Pain Point | 설치 품질이 낮은 HP는 SCOP 15–30% 저하(업계), 영국 설치자 부족으로 재방문 비용 큼
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | 모니터링은 이상 알림까지, 원인 파악·교정은 방문 기사
3. 핵심 기술 | 운전 데이터로 원인(히트커브, 유량, 과대 용량) 진단 → 안전 범위 내 원격 자동 재튜닝 → 효과 검증(T8)
4. AI가 필요한 이유 | 이상 원인 분류
5. HW 필요성 | 기존 게이트웨이로 충분
6. 고객 Value | 운전비 절감, 불편 감소
7. Utility/Grid Value | 겨울 피크 감소
8. 경쟁사 | 제조사 원격 진단 서비스 일부
9. 격차 포인트 | 자사 기기 한정으로 빠르게 구현, 판매 품질 경쟁력
10. 특허 아이디어 | 원격 재튜닝 전후 자동 A/B 검증·롤백 절차
Notes: 출처 [9] heatload † — https://heatload.ing/hems-integration-2026-warmepumpe-und-pv-mit-eebus-sg-ready-und-modbus-vernetzen

## Slide 31
5 · 기술별 상세
T12 Renter Micro Pack
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
31
T12
EP
해결 Pain Point
임차인 배제
Target
UK DE NL FR
기존과 차이
공사 없는 800VA PV + 소형 ESS + 가전 연동
차별화 · 필요성
중간 · 중간
1. 출발 Pain Point | 영국 2026.8.27 800VA 플러그인 PV 합법화·저소득층 £25m 시범. 임차인은 설치공사 불가
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | HEMS는 자가 단독주택 설치를 전제
3. 핵심 기술 | 플러그인 PV + 소형 ESS + 자사 가전(세탁기·냉장고·AC) 협조 운전으로 역송 없이 자가소비 극대화
4. AI가 필요한 이유 | 분전반 계측 없이 소켓 단위로 가정 전체 부하 추정
5. HW 필요성 | 필요(플러그인 ESS)
6. 고객 Value | 공사 없이 설치, 이사 시 가져감
7. Utility/Grid Value | 역송 없는 소규모 분산 자원
8. 경쟁사 | EcoFlow, Anker, Zendure — 가격 경쟁 심함
9. 격차 포인트 | 가전 협조 제어만 차별화 가능
10. 특허 아이디어 | 소켓 계측·가전 상태로 계량점 전체 역송 추정·방지
Notes: 출처 [18] Fuse Energy † — https://www.fuseenergy.com/blog/plug-in-solar-legislation

## Slide 32
5 · 기술별 상세
T13 Permit-Light Plug-in HP/AC
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
32
T13
EP
해결 Pain Point
에어컨 설치 규제·폭염
Target
FR IT ES DE
기존과 차이
실외기 허가 없는 일체형 HP/AC + Energy Pack 연동
차별화 · 필요성
중간 · 높음(남유럽)
1. 출발 Pain Point | 프랑스 2025 여름 폭염 사망 5,700명 이상. 공동주택 에어컨 설치는 관리조합 승인·도시계획 신고로 수개월 지연 → 소음·효율 나쁜 이동식 AC로 버팀
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | SW가 아니라 설치 허가의 문제. HEMS는 설치된 기기가 있어야 작동
3. 핵심 기술 | 실외기 없이 창·벽에 설치하는 일체형 인버터 HP/AC(냉난방 겸용, 저소음) + Energy Pack·PV 연동으로 한낮 PV 냉방·피크 회피
4. AI가 필요한 이유 | 일체형 구조의 소음·배열 제약 안에서 쾌적을 유지하는 운전(T3 공유)
5. HW 필요성 | 핵심(기구·압축기·소음)
6. 고객 Value | 허가 대기 없이 여름 전 설치, 이동식 대비 효율·소음 개선
7. Utility/Grid Value | 새로 늘어나는 냉방 부하를 처음부터 제어 가능한 자원으로 편입
8. 경쟁사 | Midea 창문형 HP·실내형 H-Pack(유럽 2026 하반기), Gradient(미국)
9. 격차 포인트 | HW 단독으로는 Midea와 경쟁. Energy Pack·flex 제어와 묶을 때 차별화
10. 특허 아이디어 | 일체형 HP의 실내 소음 한계를 제약으로 한 PV 연동 예냉 스케줄링
Notes: 출처 [71] Santé publique France, Summer 2025 — https://www.santepubliquefrance.fr/en/climat/fortes-chaleurs-canicule/national-bulletin/heat-and-health-a-review-summer-2025 [74] Connexion, 공동주택 에어컨 승인 † — https://www.connexionfrance.com/practical/why-does-it-take-so-long-to-get-air-conditioning-approved-for-a-flat-in-france/804681 [76] Midea H-Pack (MCE 2026) — https://tools.prnewswire.com/en-us/live/20823/release/20260331EN23507

## Slide 33
5 · 기술별 상세
T14 Appliance Fleet Flex (가전 VPP)
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
33
T14
HEMS
GT-3
해결 Pain Point
Energy Pack 없는 집은 계통 참여 불가
Target
US UK DE
기존과 차이
온도조절기 단품 DR이 아니라 AC·HP·세탁·건조·온수를 묶은 감축량 예측·입찰
차별화 · 필요성
중간 · 높음
1. 출발 Pain Point | Energy Pack·ESS가 없는 대다수 가정은 계통 참여 수익을 얻을 길이 없음. 북미 DER 중 VPP 등록 <1/5, 영국 DFS는 참여 확대 중
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | 기존 DR은 온도조절기 단품 중심. 세탁·건조·온수기는 한 대당 조절량이 작고 사용자 일정에 좌우돼 감축량을 믿을 수 없음
3. 핵심 기술 | 연결 가전별 “지금 미룰 수 있는 부하”를 실시간 집계 → 이벤트별 감축량을 신뢰구간으로 예측 → 소매사·Utility DR 입찰 → 실제 감축을 기준선으로 검증(T8) → 보상 배분
4. AI가 필요한 이유 | 수만 대 가전의 사용 패턴·참여 확률을 학습해 집계 감축량을 예측해야 입찰이 가능
5. HW 필요성 | 불필요(이미 연결된 가전 사용)
6. 고객 Value | 장비 구매 없이 DR 보상, 요금 절감
7. Utility/Grid Value | 여름·겨울 피크 저감 자원을 설치 공사 없이 확보
8. 경쟁사 | Samsung Flex Connect(Leap): 가전·TV·AC가 DR 참여, 캘리포니아·뉴욕→텍사스→PJM 확대. Nest Rush Hour Rewards 130만 가구, 2024년 $40M 보상
9. 격차 포인트 | HP·AC라는 가장 큰 가전 부하를 T3 쾌적 보증과 함께 묶을 수 있음(경쟁사는 온도조절기·소형 가전 중심)
10. 특허 아이디어 | 이종 가전의 지연 가능 부하와 참여 확률을 결합한 집계 감축량 신뢰구간 산출·입찰
Notes: 출처 [17] NESO DFS — https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/demand-flexibility-service-dfs [38] US DOE VPP Liftoff 2025 — https://liftoff.energy.gov/wp-content/uploads/2025/01/LIFTOFF_DOE_VirtualPowerPlants2025Update.pdf [78] Samsung, SmartThings Flex Connect 확대 — https://news.samsung.com/us/samsung-smartthings-flex-connect-expands-reach-maximize-energy-savings-rewards [79] Renew Home, Rush Hour Rewards 2024 — https://www.renewhome.com/press/press-release/rush-hour-rewards-participants-received-more-than-40-million-in-rewards-last-year

## Slide 34
5 · 기술별 상세
T15 Appliance-Embedded HEMS
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
34
T15
HEMS
GT-3
해결 Pain Point
허브·게이트웨이 구매·설치 장벽
Target
전 국가(임차·공동주택)
기존과 차이
별도 장비 없이 가전 제어기 안에서 HEMS 동작, 가전이 코디네이터
차별화 · 필요성
높음 · 높음
1. 출발 Pain Point | HEMS를 쓰려면 허브·게이트웨이를 사고 설치해야 함. 임차인·공동주택은 사실상 제외. “무료여도 연결이 귀찮으면 안 쓴다”
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | HEMS가 별도 장비에서 돌도록 설계됨. 가전은 각자 앱에서 절전 모드만 제공
3. 핵심 기술 | 에어컨·HP 제어기 펌웨어에 경량 최적화 엔진 탑재 → 집 안 대표 가전이 코디네이터가 되어 Matter 1.4 Device Energy Management·EEBus로 다른 가전의 시작 시간·출력 조정 → 요금은 Matter 1.5 Tariff 또는 클라우드에서 수신
4. AI가 필요한 이유 | 제어기 자원이 작아 경량 온디바이스 최적화·학습이 필요, 가전 사용 패턴 학습
5. HW 필요성 | 새 장비 불필요. 기존 가전 제어기의 연산·메모리·통신 여유를 활용(차기 제어기 사양에 반영)
6. 고객 Value | 추가 비용 0원, 설치 0분. 새 에어컨을 사면 HEMS가 따라옴
7. Utility/Grid Value | 표준(Matter·EU 스마트가전 규약)을 따르는 제어 가능 부하가 대량으로 생김
8. 경쟁사 | 가전사들은 표준 준수(Daikin·Mitsubishi·Panasonic 등 EU 규약 서명)까지 진행, 가전 자체가 HEMS 코디네이터가 되는 제품은 공개 사례 없음
9. 격차 포인트 | AC·HP·세탁·건조·냉장까지 풀 라인업을 가진 가전사만 가능한 구조
10. 특허 아이디어 | 가전 제어기가 가정 내 코디네이터 역할을 선출·이양하며 타 가전의 시작 시간을 조정하는 게이트웨이 없는 HEMS
Notes: 출처 [58] CSA Matter 1.4 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-4-enables-more-capable-smart-homes/ [77] EU JRC, Energy Smart Appliances Code of Conduct 확대(2026.3) — https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/energy-smart-appliances-code-conduct-expands-coverage-promoting-interoperability-2026-03-25_en [80] CSA, Matter 1.5 에너지 관리 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-5-introduces-cameras-closures-and-enhanced-energy-management-capabilities/

## Slide 35
5 · 기술별 상세
T16 Override-Learning Delegation
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
35
T16
HEMS
GT-2
해결 Pain Point
사용자가 제어를 끄는 문제
Target
전 국가
기존과 차이
override를 실패가 아니라 선호 학습 신호로 사용, 결정 이유 설명
차별화 · 필요성
중간 · 높음
1. 출발 Pain Point | 여름 DR에서 12.9%가 제어를 끄고 대부분 2–3시간 안에 이탈. 영국은 “귀찮음·잘 모름”이 TOU 미전환 이유
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | override를 실패로 기록할 뿐, 다음 제어에 반영하지 않음. 사용자는 이유를 모른 채 불편만 느낌
3. 핵심 기술 | override·설정 변경을 선호 신호로 학습해 쾌적 범위·시간대별 민감도를 갱신, 결정 이유를 한 줄로 설명(“17시 요금이 3배라 1시간 먼저 데웠습니다”), 핵심 지표는 사람이 개입하지 않은 비율
4. AI가 필요한 이유 | 드문 개입 신호로 개인 선호를 빠르게 학습(few-shot)
5. HW 필요성 | 불필요
6. 고객 Value | 신경 쓸 일이 줄고, 불편이 반복되지 않음
7. Utility/Grid Value | 이벤트 중 이탈이 줄어 flex 자원 신뢰도 상승
8. 경쟁사 | Nest 등 학습형 온도조절기는 스케줄 학습 수준, 계통 이벤트와 연계한 개입 최소화 학습은 드묾
9. 격차 포인트 | T3와 결합해 쾌적 한계 추정의 정확도를 높임
10. 특허 아이디어 | 계통 이벤트 중 사용자 개입의 시점·크기로 쾌적 한계와 이벤트 참여 가능량을 동시에 갱신
Notes: 출처 [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025 [59] Smart thermostat review (ScienceDirect) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792425000307

## Slide 36
5 · 기술별 상세
T17 Tariff Auto-Select
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
36
T17
HEMS
GT-4
해결 Pain Point
어떤 요금제가 유리한지 모름
Target
UK DE FR US
기존과 차이
일반 비교가 아니라 우리 집 실측·제어 능력 기준으로 요금제 추천·재검증
차별화 · 필요성
중간 · 높음
1. 출발 Pain Point | 독일 동적요금은 자동화 없으면 고정요금보다 비쌈. 영국 TOU 전환 의향 17%. 요금제가 계속 바뀜(FR·NL)
2. 기존 HEMS로 어려운 이유 | 요금제 선택은 사용자 몫. 비교 사이트는 평균 사용 패턴 기준이라 “우리 집 + 우리 HEMS 제어 능력”을 반영하지 못함
3. 핵심 기술 | T2 규칙팩의 요금제 후보 × 우리 집 실측 부하 × HEMS 제어 가능량으로 연간 비용을 반사실 시뮬레이션 → 추천·전환 → 전환 후 T8로 재검증
4. AI가 필요한 이유 | 제어 후 부하가 요금제에 따라 달라지므로 요금제별 반사실 운전을 추정해야 함
5. HW 필요성 | 불필요
6. 고객 Value | 공부하지 않아도 가장 유리한 요금제, 결과 검증
7. Utility/Grid Value | 유연 부하를 가진 집이 동적요금으로 이동
8. 경쟁사 | 요금 비교 서비스, 자사 요금 추천(Octopus)
9. 격차 포인트 | 제어 능력까지 반영한 추천은 HEMS를 가진 쪽만 가능
10. 특허 아이디어 | HEMS 제어 가능량을 반영한 요금제별 반사실 비용 산출과 전환 후 자동 재검증
Notes: 출처 [4] Verivox(blackout-news) † — https://blackout-news.de/en/news/dynamic-electricity-tariffs-more-expensive-than-fixed-price-plans-despite-consumption-optimization/ [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025

## Slide 37
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
37
PART 2
왜 필요한가
시장 장벽 · 국가별 Pain Point · 가설 검증 · 경쟁사 · 가치사슬

## Slide 38
6 · 왜 필요한가
가장 큰 장벽은 Integration Tax(통합 비용)
보조금·Net Metering이 사라진 뒤 가치는 여러 기기를 함께 움직일 때만 생기는데, 그 결합 비용이 가치보다 크다
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
38
58%
미국 주택 PV+ESS 비용 중 soft cost
Solar Builder †
2–8k€
독일 HP+PV HEMS 통합 비용
heatload †
9,000명
영국 MCS 인증 HP 설치자(2030년 연 45만 대 목표)
MCS Foundation
49% → 17%
영국: TOU 절약 기대 → 실제 전환 의향. 이유는 “절감 보장 없음”
Ofgem 2025
12.9%
여름 DR 이벤트 중 사용자가 제어를 끈 비율
ScienceDirect 2025
108 / 500MW
텍사스 가정 VPP 한도 대비 실제 적격 용량
ERCOT 2026.3
Notes: 출처 [4] Verivox(blackout-news) † — https://blackout-news.de/en/news/dynamic-electricity-tariffs-more-expensive-than-fixed-price-plans-despite-consumption-optimization/ [9] heatload † — https://heatload.ing/hems-integration-2026-warmepumpe-und-pv-mit-eebus-sg-ready-und-modbus-vernetzen [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025 [15] MCS Foundation — https://mcsfoundation.org.uk/news/heat-pump-skills-competition-puts-uk-warm-homes-ambition-at-risk-warns-new-report/ [22] photovoltaique.info — https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/tarifs-de-vente-et-primes-autoconsommation-100kwc/ [25] Rijksoverheid — https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling [28] SolarPower Europe — https://www.solarpowereurope.org/press-releases/new-report-eu-installs-27-1-g-wh-of-new-batteries-in-2025-as-utility-scale-storage-drives-record-growth [31] CPUC NBT — https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/nem-revisit/net-billing-tariff [35] SEIA OBBB — https://seia.org/research-resources/clean-energy-provisions-big-beautiful-bill/ [37] Solar Builder † — https://solarbuildermag.com/energy-storage/soft-costs-get-lost-keeping-residential-storage-installations-profitable/ [38] US DOE VPP Liftoff 2025 — https://liftoff.energy.gov/wp-content/uploads/2025/01/LIFTOFF_DOE_VirtualPowerPlants2025Update.pdf [59] Smart thermostat review (ScienceDirect) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792425000307 [69] ERCOT Market Notice M-A030226-01 — https://www.ercot.com/services/comm/mkt_notices/M-A030226-01

## Slide 39
6 · 왜 필요한가
기술은 있는데 시장이 안 크는 이유
12개 시장 Pain Point를 원인별로 분류 — 기술 “성능”이 아니라 기술이 현장에 닿는 경로에서 막힘
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
39
Chart: 근본 장벽이 나타난 시장 수 (12개 중)
| 정전 Resilience | 설치 규제·비연결 기존 기기 | 제어권·이해관계자 분절 | 계통 연계 용량 제약 | 사용 참여·신뢰(override) | 설치·연동 복잡성 | ROI 불확실·보조금 소멸
시장 수 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10
해석
예측·ESS·TOU 최적화, EV·HVAC 스케줄링은 이미 상용 기능
ROI 불확실과 설치·연동 복잡성이 상위 → 모두 “통합 비용” 문제
HEMS를 쓰게 만드는 것 자체(참여·신뢰)가 3번째 장벽
계통 연계 용량·제어권 분절은 Energy Pack과 VPP의 장벽
정전·설치 규제는 특정 지역 장벽
Notes: 출처 [4] Verivox(blackout-news) † — https://blackout-news.de/en/news/dynamic-electricity-tariffs-more-expensive-than-fixed-price-plans-despite-consumption-optimization/ [9] heatload † — https://heatload.ing/hems-integration-2026-warmepumpe-und-pv-mit-eebus-sg-ready-und-modbus-vernetzen [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025 [15] MCS Foundation — https://mcsfoundation.org.uk/news/heat-pump-skills-competition-puts-uk-warm-homes-ambition-at-risk-warns-new-report/ [22] photovoltaique.info — https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/tarifs-de-vente-et-primes-autoconsommation-100kwc/ [25] Rijksoverheid — https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling [28] SolarPower Europe — https://www.solarpowereurope.org/press-releases/new-report-eu-installs-27-1-g-wh-of-new-batteries-in-2025-as-utility-scale-storage-drives-record-growth [31] CPUC NBT — https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/nem-revisit/net-billing-tariff [35] SEIA OBBB — https://seia.org/research-resources/clean-energy-provisions-big-beautiful-bill/ [37] Solar Builder † — https://solarbuildermag.com/energy-storage/soft-costs-get-lost-keeping-residential-storage-installations-profitable/ [38] US DOE VPP Liftoff 2025 — https://liftoff.energy.gov/wp-content/uploads/2025/01/LIFTOFF_DOE_VirtualPowerPlants2025Update.pdf [59] Smart thermostat review (ScienceDirect) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792425000307 [69] ERCOT Market Notice M-A030226-01 — https://www.ercot.com/services/comm/mkt_notices/M-A030226-01

## Slide 40
6 · 왜 필요한가
장벽별로 기존 HEMS가 못 푸는 이유와 해결 기술
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
40
근본 장벽 | 왜 기존 HEMS로 안 풀리나 | 해결 기술
설치·연동 복잡성 | 자사 생태계 기기만 깊게 제어. 타사 기기는 사람이 프로토콜·배선을 맞추고, HEMS를 쓰려면 별도 장비가 필요 | GT-1, GT-3
ROI 불확실 | “예상 절감”만 표시. 검증된 절감이 없어 금융·보증·성과형 가격 불가, 요금제 선택도 사용자 몫 | GT-4
사용 참여·신뢰 | 쾌적 한계를 모르고 냉난방을 제어해 사용자가 끄고, 끈 이유를 학습하지 않음 | GT-2
계통 연계 용량 | 요금 최적화 SW라 연계점 한도를 법적 효력 있게 보장하지 못함 | GT-5
제어권 분절 | 소매사·VPP·DSO·OEM이 각자 제어, 중재 계층 없음. Energy Pack 없는 집은 참여 경로 자체가 없음 | GT-4, GT-3
설치 규제·비연결 기기 | 허가·API 부재로 기기가 HEMS에 들어오지 않음 | T13, T9
정전 Resilience | 백업이 “100% 충전”에 그침 | T6
Notes: 출처 [4] Verivox(blackout-news) † — https://blackout-news.de/en/news/dynamic-electricity-tariffs-more-expensive-than-fixed-price-plans-despite-consumption-optimization/ [9] heatload † — https://heatload.ing/hems-integration-2026-warmepumpe-und-pv-mit-eebus-sg-ready-und-modbus-vernetzen [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025 [15] MCS Foundation — https://mcsfoundation.org.uk/news/heat-pump-skills-competition-puts-uk-warm-homes-ambition-at-risk-warns-new-report/ [22] photovoltaique.info — https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/tarifs-de-vente-et-primes-autoconsommation-100kwc/ [25] Rijksoverheid — https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling [28] SolarPower Europe — https://www.solarpowereurope.org/press-releases/new-report-eu-installs-27-1-g-wh-of-new-batteries-in-2025-as-utility-scale-storage-drives-record-growth [31] CPUC NBT — https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/nem-revisit/net-billing-tariff [35] SEIA OBBB — https://seia.org/research-resources/clean-energy-provisions-big-beautiful-bill/ [37] Solar Builder † — https://solarbuildermag.com/energy-storage/soft-costs-get-lost-keeping-residential-storage-installations-profitable/ [38] US DOE VPP Liftoff 2025 — https://liftoff.energy.gov/wp-content/uploads/2025/01/LIFTOFF_DOE_VirtualPowerPlants2025Update.pdf [59] Smart thermostat review (ScienceDirect) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792425000307 [69] ERCOT Market Notice M-A030226-01 — https://www.ercot.com/services/comm/mkt_notices/M-A030226-01

## Slide 41
6 · 왜 필요한가
시장을 여는 Trigger와 성숙도
시장 성숙도에 따라 들어갈 제품 형태가 다르다
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
41
시장 | 성숙도 | Trigger | 들어갈 제품 형태
독일·영국 | 성숙(HEMS 보급) | 동적요금 의무·§14a·HP 전환, 설치자 부족, MHHS | 설치 시간·준법 증명·HP 깊은 제어, 가전 내장 HEMS
네덜란드 | 전환기 | 2027.1.1 상계 종료 | 배터리 없는 자가소비(Thermal Flex)
프랑스·남유럽 | 초기(냉방) | 폭염 사망·에어컨 규제 완화 | 허가 없이 설치하는 냉난방 + 내장 HEMS
Texas·California | 성숙(ESS·DR) | 정전·폭염·VPP 한도 확대 | 가전 VPP + 백업 보증
UAE·사우디 | 초기 | 냉방 피크·정부 절감 목표 | Utility·개발사가 비용을 대는 Comfort 제어
Notes: 출처 [4] Verivox(blackout-news) † — https://blackout-news.de/en/news/dynamic-electricity-tariffs-more-expensive-than-fixed-price-plans-despite-consumption-optimization/ [9] heatload † — https://heatload.ing/hems-integration-2026-warmepumpe-und-pv-mit-eebus-sg-ready-und-modbus-vernetzen [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025 [15] MCS Foundation — https://mcsfoundation.org.uk/news/heat-pump-skills-competition-puts-uk-warm-homes-ambition-at-risk-warns-new-report/ [22] photovoltaique.info — https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/tarifs-de-vente-et-primes-autoconsommation-100kwc/ [25] Rijksoverheid — https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling [28] SolarPower Europe — https://www.solarpowereurope.org/press-releases/new-report-eu-installs-27-1-g-wh-of-new-batteries-in-2025-as-utility-scale-storage-drives-record-growth [31] CPUC NBT — https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/nem-revisit/net-billing-tariff [35] SEIA OBBB — https://seia.org/research-resources/clean-energy-provisions-big-beautiful-bill/ [37] Solar Builder † — https://solarbuildermag.com/energy-storage/soft-costs-get-lost-keeping-residential-storage-installations-profitable/ [38] US DOE VPP Liftoff 2025 — https://liftoff.energy.gov/wp-content/uploads/2025/01/LIFTOFF_DOE_VirtualPowerPlants2025Update.pdf [59] Smart thermostat review (ScienceDirect) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792425000307 [69] ERCOT Market Notice M-A030226-01 — https://www.ercot.com/services/comm/mkt_notices/M-A030226-01

## Slide 42
7 · 국가별 Pain Point · 유럽 ①
독일·영국: 규제는 앞서가는데 설치·연동과 사용 참여가 따라가지 못함
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
42
국가 | 시장/제도 변화 | 고객/Utility Pain Point | 현재 해결방식 | 아직 남은 Gap | 필요한 신기술
독일 DE | • 2025년부터 모든 공급사 동적요금 의무 • §14a: 4.2kW 초과 HP·Wallbox·ESS는 DSO 제어 대상, Modul 3 2025.4 의무, 연 110–190€~최대 360€ 절감 • Solarspitzengesetz: 음가격 시 보상 없음, 스마트미터 없으면 송출 60% 제한 • 가정요금 38.69€/100kWh(EU 2위) • HP 29.9만 대(+50%), 가정 ESS 36.6만 대(−20%) • 2026년부터 V2G 이중 망요금 폐지 | • 고객: 동적요금이 자동 제어 없으면 손해(604€ 대 481€) • 설치업체: EEBus·SG-Ready·Modbus 혼용 오류, 복합 기술 인력 부족 • DSO: 스마트미터 5.5%, §14a 기준정보 프로세스 미비 | SMA, 1KOMMA5 Heartbeat(1GW), Enpal, sonnen, gridX | • 타사 기기 자동 연동·검증 • §14a·동적요금·60%·음가격 동시 준법 • HP 열 유연성 | T1 · T2 · T3 · T15 · T4
영국 UK | • 가격상한 26p/kWh + 기본료 54.8p/일(2026.10) • MHHS 2027.5까지 30분 정산 • Warm Homes Plan 2030년 HP 연 45만 대 목표, 2026 상반기 설치 −22% • 2026.8.27 플러그인 태양광 합법화 • DFS 참여 160만 가구 | • MCS 설치자 약 9,000명 • TOU 기대 49% vs 전환 의향 17%, 이유: 절감 보장 없음·귀찮음·잘 모름 • EV 가정충전자 63%가 스마트충전기 보유 • DNO: G100 송출 한도로 연계 지연 | Octopus Kraken(2GW), Tesla, GivEnergy | • 공급사에 묶인 자동화 • 설치 시간 단축 기술 부재 • 임차인용 부재 | T1 · T3 · T14 · T17 · T8
Notes: 출처 [1] Bundesnetzagentur, Dynamische Stromtarife — https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Vertragsarten/DynStromtarife/start.html [2] Bundesnetzagentur, §14a — https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/SteuerbareVBE/start.html [3] Utility Partners † — https://www.utility-partners.de/der-weg-zum-massenfaehigen-steuerungsrollout-ist-noch-lang/ [4] Verivox(blackout-news) † — https://blackout-news.de/en/news/dynamic-electricity-tariffs-more-expensive-than-fixed-price-plans-despite-consumption-optimization/ [5] pv magazine, Solarspitzengesetz — https://www.pv-magazine.com/2025/02/17/germany-introduces-new-rules-for-solar-remuneration-during-negative-prices/ [6] pv magazine, 독일 배터리 2025 — https://www.pv-magazine.com/2026/01/12/germany-adds-6-57-gwh-of-battery-storage-in-2025-total-hits-24-gwh/ · https://www.pv-magazine.de/2026/01/06/weniger-neue-batteriespeicher-2025-installiert-aber-mit-mehr-kapazitaet/ [7] 독일 HP 2025 — https://www.renewable-energy-industry.com/news/world/article-7202-space-heating-heat-pumps-2025-in-germany-sales-rise-by-55-percent-industry-demands-clear-rules-in-the-building-energy-act [8] The Mobility House, V2G — https://www.mobilityhouse.com/int_en/our-company/newsroom/article/german-parliament-removes-key-barrier-to-bidirectional-charging-vehicle-to-grid-becomes-possible [9] heatload † — https://heatload.ing/hems-integration-2026-warmepumpe-und-pv-mit-eebus-sg-ready-und-modbus-vernetzen [10] Vattenfall, §14a — https://www.vattenfall.de/steuerbare-verbrauchseinrichtungen-14a-enwg [11] Eurostat — https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260505-1 [12] Ofgem price cap — https://www.ofgem.gov.uk/your-energy-supply/your-energy-bill/energy-price-cap-unit-rates-and-standing-charges [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025 [14] GOV.UK HP stats June 2026 — https://www.gov.uk/government/statistics/heat-pump-deployment-statistics-june-2026/heat-pump-deployment-statistics-june-2026-summary [15] MCS Foundation — https://mcsfoundation.org.uk/news/heat-pump-skills-competition-puts-uk-warm-homes-ambition-at-risk-warns-new-report/ [16] Elexon MHHS — https://www.elexon.co.uk/bsc/operational/market-wide-half-hourly-settlement/ [17] NESO DFS — https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/demand-flexibility-service-dfs [18] Fuse Energy † — https://www.fuseenergy.com/blog/plug-in-solar-legislation [19] Kraken 2GW — https://www.evinfrastructurenews.com/ev-technology/ai-powered-vpp-kraken-reaches-2gw-managed-domestic-assets [20] Reonic G100 † — https://reonic.com/en-gb/blog/g100-export-limitation/ [50] 1KOMMA5 1GW — https://www.ess-news.com/2026/05/21/1komma5-achieves-1-gw-of-shiftable-load-with-its-virtual-power-plant-globally/ [57] sonnen VPP — https://sonnengroup.com/press/europes-largest-vpp/ [72] Ofgem FANZ Survey 2025 — https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/2026-05/Flexibility-and-Net-Zero-Survey-Findings-Report-2025.pdf

## Slide 43
7 · 국가별 Pain Point · 유럽 ②
프랑스·네덜란드·남유럽: 요금·보상·기후가 바뀌어 기존 기기 운전이 어긋남
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
43
국가 | 시장/제도 변화 | 고객/Utility Pain Point | 현재 해결방식 | 아직 남은 Gap | 필요한 신기술
프랑스 FR | • Linky 95%, Heures Creuses 낮 시간대로 순차 변경(1,100만 고객) • 잉여 PV 매입가 12.69→4c€/kWh • MaPrimeRénov 2026.1–2 중단 • 2025 여름 폭염 사망 5,700명+ → 공동주택 개보수 의결 요건 완화, 공기-공기 HP 부가세 인하 추진 | • 온수기·축열난방이 옛 타이머에 고정 • 공동주택 에어컨 설치에 관리조합 승인·신고로 수개월 지연 | EDF Tempo, Enedis 신호, Schneider Wiser, 이동식 AC | • 비연결 기존 기기 제어 • 허가 없이 설치 가능한 냉난방 | T2 · T15 · T3 · T13
네덜란드 NL | • 2027.1.1 상계제도 일괄 종료, 2027–2030 송출 보상 공급가의 50% 이상 • 공급사별 송출비용, 망 혼잡 | • PV 수익 급락, ESS 회수기간 > 보증기간 • DSO 연계 대기, 한낮 송출 과잉 | ESS 판매, 동적요금 | • 배터리 없이 잉여 PV 흡수(급탕·예열) • 혼잡 연계 한도 제어 | T3 · T4 · T8
스페인·이탈리아 ES · IT | • 2025.4.28 이베리아 대정전 후 가정용 배터리 수요 급증 • 이탈리아 도매가 €115.9/MWh(프랑스 €61.1) | • 정전 시 grid-forming 없어 PV 사용 불가 • 3kW 저계약용량으로 HP·EV 동시 사용 불가 | Huawei·SolarEdge·Tesla 백업 인버터 | • 중요부하 생존 제어 • 계약용량 내 배분 | T6 · T4 · T5 · T13
Notes: 출처 [21] Enedis — https://www.enedis.fr/presse/enedis-met-en-oeuvre-la-reforme-des-heures-creuses-pour-accompagner-les-nouveaux-usages-lies [22] photovoltaique.info — https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/tarifs-de-vente-et-primes-autoconsommation-100kwc/ [23] Selectra Linky † — https://en.selectra.info/energy-france/guides/electricity/linky [24] CAPEB — https://www.capeb.fr/actualites/suspension-du-dispositif-maprimerenov-au-1er-janvier-2026-usnchl [25] Rijksoverheid — https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling [26] ENTSO-E Iberian report — https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/2025/iberian-blackout/Final%20Report%20on%20the%20Grid%20Incident%20in%20Spain%20and%20Portugal%20on%2028%20April%202025.pdf [27] The Local Italy — https://www.thelocal.it/20260917/why-are-italys-electricity-prices-among-the-highest-in-europe [56] Schneider Wiser — https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-launches-ai-powered-home-energy-management-feature-for-wiser-home-66d6bac4d6b0eff3580dc113/ [65] gridX † — https://www.gridx.ai/knowledge/what-is-net-metering-in-the-netherlands-salderingsregeling [71] Santé publique France, Summer 2025 — https://www.santepubliquefrance.fr/en/climat/fortes-chaleurs-canicule/national-bulletin/heat-and-health-a-review-summer-2025 [73] Connexion, 프랑스 폭염 대응 계획 † — https://www.connexionfrance.com/practical/france-heatwave-minister-unveils-plan-to-help-homes-and-cities-cope/796965 [74] Connexion, 공동주택 에어컨 승인 † — https://www.connexionfrance.com/practical/why-does-it-take-so-long-to-get-air-conditioning-approved-for-a-flat-in-france/804681

## Slide 44
7 · 국가별 Pain Point · 북미
미국·California·Texas: 보조금 종료 후 패널 용량·수익 불확실·정전
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
44
국가 | 시장/제도 변화 | 고객/Utility Pain Point | 현재 해결방식 | 아직 남은 Gap | 필요한 신기술
미국 전체 US | • 25D 2025년 말 종료, 리스·PPA는 48E 유지 → TPO로 이동 • 가정요금 18.02¢(2026), 데이터센터 부하 증가 • VPP 33GW → 2030 80–160GW 목표 | • 단독주택 29.5%가 100A 이하 패널 • 설치 비용의 58%가 soft cost • Utility: VPP 등록 <1/5, OEM 사일로 | SPAN·Schneider Pulse·ConnectDER, Tesla/Enphase/SolarEdge, Sunrun | • 제조사 중립 패널 증설 회피 • 다중 VPP 동시 운영 | T14 · T5 · T1 · T7 · T8
California US-CA | • NBT 수출 보상 약 75%↓, ESS 부착 약 70% • PG&E 평균 39.25¢/kWh, TOU 16–21시 • Rule 21 IEEE 2030.5 의무 • DSGS 540MW 시험, 예산 삭감 후 일부 복원 | • 자가소비·백업·VPP가 같은 잔량을 두고 충돌 • 프로그램 예산 변동으로 수익 불확실 • PSPS·산불 정전 | Tesla Storm Watch, Sunrun, Enphase | • 위험 기반 잔량 배분 • 프로그램 변경 자동 대응 | T6 · T7 · T8 · T3
Texas US-TX | • ERCOT ADER 한도 200→500MW(2026.3), 적격 약 108MW • Tesla VPP 승인, Tesla Electric Powerwall 2대 월 $35 리스 • TBPP는 중요시설 대상 | • Uri 450만 가구 최장 4일, Beryl 260만 고객 수일 정전 • 폭염 정전 시 ESS만으로 냉방 장시간 불가 | Tesla Electric VPP, Sunrun/NRG, sonnen | • 냉방 포함 생존시간 • 소매사·ERCOT 신호 중재 | T6 · T14 · T3 · T7
Notes: 출처 [31] CPUC NBT — https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/nem-revisit/net-billing-tariff [32] Solar.com PG&E † — https://www.solar.com/learn/pge-electric-rates/ [33] Brattle VPP — https://www.brattle.com/wp-content/uploads/2025/08/Assessing-VPP-Performance-Impacts-of-a-Test-Event-in-California-1.pdf [34] pv magazine USA DSGS — https://pv-magazine-usa.com/2025/09/15/california-cuts-funding-for-nations-largest-virtual-power-plant/ [35] SEIA OBBB — https://seia.org/research-resources/clean-energy-provisions-big-beautiful-bill/ [36] ACEEE panel survey — https://www.aceee.org/sites/default/files/proceedings/ssb24/pdfs/A%20Comprehensive%20Survey%20of%20Electrical%20Panel%20Capacities%20in%20U.S.%20Single-Family%20Homes%20and%20Implications%20for%20Nationwide%20Electrification.pdf [37] Solar Builder † — https://solarbuildermag.com/energy-storage/soft-costs-get-lost-keeping-residential-storage-installations-profitable/ [38] US DOE VPP Liftoff 2025 — https://liftoff.energy.gov/wp-content/uploads/2025/01/LIFTOFF_DOE_VirtualPowerPlants2025Update.pdf [39] Utility Dive / EIA — https://www.utilitydive.com/news/data-centers-electricity-residential-rates-eia/820342/ [40] Utility Dive Tesla ERCOT — https://www.utilitydive.com/news/tesla-virtual-power-plants-vpp-ercot-puc-texas-grid/691713/ [41] Texas Tribune Beryl — https://www.texastribune.org/2024/07/25/texas-power-grid-puc-centerpoint-hurricane-beryl [42] Electrek Tesla lease — https://electrek.co/2026/08/13/tesla-powerwall-backup-lease-tesla-electric-texas/ [43] Texas Energy Fund TBPP — https://www.txenergyfund.texas.gov/TBPP [51] Tesla Storm Watch — https://www.tesla.com/support/energy/powerwall/mobile-app/storm-watch [52] Canary Media SPAN — https://www.canarymedia.com/articles/electrification/span-edge-smart-panel-utility-meter [66] CPUC Rule 21 — https://www.cpuc.ca.gov/Rule21/ [68] TPPF Uri — https://www.texaspolicy.com/fool-me-twice-why-the-texas-grid-is-still-vulnerable-to-winter-storms/ [69] ERCOT Market Notice M-A030226-01 — https://www.ercot.com/services/comm/mkt_notices/M-A030226-01

## Slide 45
7 · 국가별 Pain Point · 중동
UAE·사우디·카타르: 소비자 ROI보다 냉방 피크와 Comfort
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
45
국가 | 시장/제도 변화 | 고객/Utility Pain Point | 현재 해결방식 | 아직 남은 Gap | 필요한 신기술
UAE AE | • DEWA 누진 23–38 fils + 연료할증 6 fils • Shams Dubai 725MW, 8,430개 건물 • Dubai DSM 2050: 2030년 30% 절감 • DEWA가 사용량 비교·이상알림·절감 팁 제공, 전 계량기 스마트화 | • 빌라 냉방비가 누진 상위 구간, 다수 split AC 비연결 • 가정용 TOU 없음 → ESS 소비자 ROI 약함 • 대시보드는 Utility가 이미 제공 → 보여주기로는 차별화 불가 | DEWA 앱, AC 제조사 앱 | • 보여주기 → 자율 제어 • 기존 AC 제어 | T15 · T9 · T3 · T16
사우디 SA | • 0.18/0.30 SAR/kWh(월 6,000kWh 기준) • 가정 전력 161,207GWh(2024), 91.5%가 절전 중요, 40.8%가 가정용 태양광 관심 • 소규모 PV net billing 보급 미미 | • 냉방이 가정 소비·피크의 대부분(업계 추정) • 낮은 요금으로 소비자 ROI 약함 → 돈보다 Comfort·편의가 가치 | 효율 기준 강화, 신도시 스마트홈 | • Utility·개발사 과금 모델 • 방 단위 Comfort 제어 | T3 · T9 · T7
카타르 QA | • Kahramaa BeSolar net billing, Tarsheed | • 사우디와 유사한 저요금·냉방 피크, 시장 작음 | Kahramaa 프로그램 | 사우디와 동일 | T3 · T9
Notes: 출처 [44] DEWA slab tariff — https://www.dewa.gov.ae/en/consumer/billing/slab-tariff [45] SurgePV Shams Dubai † — https://www.surgepv.com/solar-compliance/uae/guides/dewa-shams-dubai [46] Dubai DSM 2050 — https://dubaisce.gov.ae/en/dsmstrategy2050/ [47] SERA tariff — https://www.sera.gov.sa/en/consumer/electric-tariff/electric-tariff-categories/consumption-tariff [48] ScienceDirect 2025 사우디 · vision2030.ai † — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957178725000852 · https://vision2030.ai/encyclopedia/saudi-arabia-electricity-consumption/ [49] Kahramaa BeSolar — https://www.km.qa/RenewableEnergy/Pages/BeSolar.aspx [70] GASTAT Household Energy Statistics 2024 — https://www.stats.gov.sa/en/w/news/125 [75] DEWA Cooling / Smart Living — https://www.dewa.gov.ae/en/consumer/sustainability/sustainability-and-conservation/cooling

## Slide 46
8 · 가설 검증
검토 중이던 가설과 후보의 판정
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
46
가설 | 이미 상용화된 것 | 비판 | 판정 | 재정의
A. Region-Adaptive Energy AI | 동적요금 API·국가 요금 연동(Kraken, Heartbeat, gridX, SMA) | “AI가 규제를 이해”만으로는 상품이 아니고 오해석 시 준법 리스크. 차별화는 검증된 규칙 변환 | 조건부 | T2·T17 (GT-1·GT-4)
B. Auto-Commissioning | 자사 생태계 내 앱 커미셔닝 | 혼합 제조사·능동 검증은 공백, 시장 장벽 1위와 직결 | 채택 | T1 → GT-1
C. Energy Autopilot | Tesla·Octopus·1KOMMA5·Samsung 제공 | 단독으로는 신기술 아님. 남은 것은 쾌적 보장·개입 최소화·게이트웨이 없는 동작 | 단독 불가 | T3·T16·T15에 흡수
D. Resilience / VPP | Storm Watch, CA·TX VPP, Samsung Flex Connect, Nest RHR | ESS VPP는 경쟁 치열. 가전 VPP와 쾌적 보증 결합은 공백 | 재정의 | T14(가전 VPP) + T6(지역)
E. Plug&Play Power Hub | 미국 SPAN·Schneider·ConnectDER·EcoFlow | 미국 단상형은 경쟁 치열. 유럽 3상·§14a·G100 통합 허브는 공백 | 채택(EU 우선) | T4 + T5 → GT-5
AI Thermal Battery | Pre-cooling·DR은 존재 | 쾌적 보증형 용량 계산은 공백, 자사 HVAC 강점 | 채택 | T3 → GT-2
Savings Proof / ROI Guarantee | 대부분 추정치 표시 | 구독 저항·ROI 불신을 푸는 수단 | 채택 | T8 → GT-4
Home Energy Trader | Tesla Autobidder, Kraken 등 성숙 | 기존 ESS 최적화의 연장 | 제외 | 확보 기술(Enabler)
AI Energy Designer | 설치업체 설계 SW 다수 | 영업 도구 성격 | 부가 | GT-1 설치 앱 기능
Digital Twin 계열 | — | 회의 방향에 따라 신기술 후보에서 제외 | 제외 | —
Notes: 출처 [55] Samsung SmartThings Energy — https://partners.smartthings.com/press-release/new-smartthings-energy-features-take-home-energy-management-to-next-level [64] EcoFlow OCEAN Pro — https://energy.ecoflow.com/us/products/ocean-pro-home-solar-battery

## Slide 47
9 · 경쟁사
누가 어디까지 하고 있나
● 상용 제품 ◐ 일부 국가·파트너·제한적 · 없음/미확인
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
47
업체 | PV | ESS | EV | HP | HVAC | HEMS | VPP | AI 운전 | 아직 못 푼 부분
Tesla | ● | ● | ● | · | · | ◐ | ● | ● | 냉난방·타사 기기 제어 없음, 폐쇄 생태계
Enphase | ● | ● | ● | ◐ | · | ● | ● | ◐ | IQ Energy Mgmt는 온수기·충전기 일부만
SolarEdge | ● | ● | ● | ◐ | · | ● | ◐ | ◐ | HP 열 유연성, 혼합 기기
Huawei | ● | ● | ● | ◐ | · | ● | ◐ | ◐ | HP는 SG-Ready·릴레이 수준
Sigenergy | ● | ● | ● | · | · | ◐ | ◐ | ◐ | DC 양방향 충전 강점, 열부하 없음
sonnen (Shell) | ◐ | ● | ◐ | · | · | ● | ● | ◐ | ESS 중심 VPP 250MWh
SMA | ● | ● | ● | ◐ | · | ● | ◐ | ◐ | 설정이 설치자 전문성에 의존
1KOMMA5 · Enpal | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | ● | ● | 가장 근접. 1GW·레트로핏 박스, 자사 채널·독일 중심, 쾌적 보장 없음
Octopus / Kraken | ◐ | ◐ | ● | ● | · | ● | ● | ● | 유연성 SW 최강(2GW), 자사 요금 가입 전제, 미국은 Voltus 제휴
Schneider | ◐ | ◐ | ● | · | · | ● | · | ◐ | Pulse(US) 패널 통합, Wiser AI는 자사 조합 한정
Siemens | · | · | ● | · | · | ◐ | · | · | 그리드 SW·충전 중심
Bosch | · | · | · | ● | ● | ◐ | · | · | Energy Manager는 PV 잉여 연동 수준
SPAN · ConnectDER | · | ◐ | ◐ | · | · | ● | ◐ | ◐ | 미국 전용 패널 교체형
EcoFlow · Anker | ● | ● | ● | · | · | ◐ | · | ◐ | 가격·올인원, 계통 준법·VPP 약함
BYD | · | ● | ● | · | · | · | · | · | 셀·모듈 공급자, HEMS 없음
Google Nest | · | · | · | · | ● | ◐ | ● | ◐ | 온도조절기 DR만
Amazon | · | · | · | · | ◐ | ◐ | · | · | 에너지 대시보드, Matter 허브
Samsung | · | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | ◐ | ● | 가전 AI Energy Mode, 계통 준법·전력 HW 약함
Midea · Haier | · | ◐ | · | ● | ● | ◐ | · | ◐ | Midea 창문형 HP·H-Pack으로 설치규제 우회 선점, HEMS·VPP 약함
Daikin | · | · | · | ● | ● | ◐ | · | · | SG-Ready·Modbus 연동은 외부 HEMS 의존
Mitsubishi Electric | · | · | · | ● | ● | ◐ | · | · | §14a SG-Ready, 유연성 수익화 없음
Panasonic | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | · | ◐ | 일본 HEMS(AiSEG) 해외 확장 미흡
Notes: 출처 [19] Kraken 2GW — https://www.evinfrastructurenews.com/ev-technology/ai-powered-vpp-kraken-reaches-2gw-managed-domestic-assets [50] 1KOMMA5 1GW — https://www.ess-news.com/2026/05/21/1komma5-achieves-1-gw-of-shiftable-load-with-its-virtual-power-plant-globally/ [52] Canary Media SPAN — https://www.canarymedia.com/articles/electrification/span-edge-smart-panel-utility-meter [53] Enphase IQ EM — https://investor.enphase.com/news-releases/news-release-details/enphase-energy-launches-iq-energy-management-australia-and-new [54] pv Europe Huawei — https://www.pveurope.eu/planning/huawei-fusionsolar-rebrands-emma-smart-assistant [55] Samsung SmartThings Energy — https://partners.smartthings.com/press-release/new-smartthings-energy-features-take-home-energy-management-to-next-level [56] Schneider Wiser — https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-launches-ai-powered-home-energy-management-feature-for-wiser-home-66d6bac4d6b0eff3580dc113/ [57] sonnen VPP — https://sonnengroup.com/press/europes-largest-vpp/ [60] POWER Voltus–Octopus — https://www.powermag.com/flexibility-as-a-service-gains-u-s-foothold-with-new-voltus-octopus-partnership/ [61] Sigenergy — https://www.sigenergy.com/en/products/sigenstor [63] Mitsubishi Electric §14a — https://www.mitsubishi-les.com/en-de/knowledge/section-14-a-enwg-and-its-significance-21120.html [76] Midea H-Pack (MCE 2026) — https://tools.prnewswire.com/en-us/live/20823/release/20260331EN23507

## Slide 48
9 · 경쟁사
HEMS 관점의 경쟁 구도와 우리가 노릴 자리
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
48
유형 | 대표 | HEMS가 도는 곳 | 강점 | 못 하는 것
전력기기형 | Tesla, Enphase, SolarEdge, Huawei, Sigenergy | 인버터·게이트웨이 | ESS·PV 제어, VPP | 냉난방·가전 제어, 타사 기기
요금사업자형 | Octopus Kraken, 1KOMMA5 Heartbeat | 클라우드 | 요금·유연성 수익화 1–2GW | 자사 요금·채널 전제, HW 설치 병목
스마트홈 플랫폼형 | Samsung SmartThings, Google Nest, Amazon | 허브·앱·온도조절기 | 가전·온도조절기 DR(RHR 130만 가구) | 계통 준법·전력 HW, 쾌적 보증
냉난방 기기형 | Daikin, Mitsubishi, Bosch, Midea, Panasonic | 기기 제어기 | HP·AC 제품, EU 스마트가전 규약 준수 | HEMS·VPP 수익화는 외부에 의존
우리가 노릴 자리 | — | 가전 제어기 + Energy Pack Gateway | HP·AC·가전 풀 라인업 + Energy Pack + 실제 HVAC 제어 Evidence | —
공백 1
냉난방 회사에는 전력·계통 스택이 없다
HP를 팔지만 유연성 수익화는 외부 HEMS에 맡긴다.
공백 2
전력기기 회사는 열부하·가전을 모른다
ESS 중심이라 냉난방·가전을 쾌적 보장과 함께 제어하지 못한다.
공백 3
게이트웨이 없는 중립 HEMS가 없다
모두 자사 허브·요금·채널이 전제. 가전 자체가 HEMS가 되는 제품은 없다.
Notes: 출처 [19] Kraken 2GW — https://www.evinfrastructurenews.com/ev-technology/ai-powered-vpp-kraken-reaches-2gw-managed-domestic-assets [50] 1KOMMA5 1GW — https://www.ess-news.com/2026/05/21/1komma5-achieves-1-gw-of-shiftable-load-with-its-virtual-power-plant-globally/ [52] Canary Media SPAN — https://www.canarymedia.com/articles/electrification/span-edge-smart-panel-utility-meter [53] Enphase IQ EM — https://investor.enphase.com/news-releases/news-release-details/enphase-energy-launches-iq-energy-management-australia-and-new [54] pv Europe Huawei — https://www.pveurope.eu/planning/huawei-fusionsolar-rebrands-emma-smart-assistant [55] Samsung SmartThings Energy — https://partners.smartthings.com/press-release/new-smartthings-energy-features-take-home-energy-management-to-next-level [56] Schneider Wiser — https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-launches-ai-powered-home-energy-management-feature-for-wiser-home-66d6bac4d6b0eff3580dc113/ [57] sonnen VPP — https://sonnengroup.com/press/europes-largest-vpp/ [60] POWER Voltus–Octopus — https://www.powermag.com/flexibility-as-a-service-gains-u-s-foothold-with-new-voltus-octopus-partnership/ [61] Sigenergy — https://www.sigenergy.com/en/products/sigenstor [63] Mitsubishi Electric §14a — https://www.mitsubishi-les.com/en-de/knowledge/section-14-a-enwg-and-its-significance-21120.html [76] Midea H-Pack (MCE 2026) — https://tools.prnewswire.com/en-us/live/20823/release/20260331EN23507

## Slide 49
10 · 가치사슬
Country Pain Point → Business Opportunity
기술에서 출발하지 않고 Pain Point에서 거꾸로 추적 — “이 기술이 없어서 지금 시장이 못 크고 있다”
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
49
Country Pain Point | Market Barrier | Unsolved Problem | Gateway Technology | Product | Customer Value | Business Opportunity
DE · UK · US 설치자 부족, 통합 2–8k€, soft cost 58% | 설치 1건당 비용·시간이 가치보다 큼 | 혼합 제조사 기기를 사람 없이 연결·검증 | GT-1 Zero-Touch Commissioning | Energy Pack Gateway + 설치 앱 + 규칙팩 | 설치 당일 정상 작동 | 설치업체·OEM 라이선스, 타사 기기 채널
DE · NL · UK · TX · GCC · FR 냉난방이 최대 부하, override, 폭염 | 최대 유연 자원이 시장에 못 들어옴 | 쾌적을 해치지 않는 조절량 보증, 개입 최소화 | GT-2 Thermal Flex | 자사 HP·AC + HEMS | 배터리 없이 절감, 불편 없음 | HP·AC 판매 경쟁력, flex 판매, 걸프국 B2G
전 시장 (임차·공동주택 포함) HEMS 장비 구매·설치 장벽, Energy Pack 없는 집은 계통 참여 불가 | HEMS 고객 기반이 Energy Pack 판매량에 묶임 | 장비 없이 동작하는 HEMS, 가전 부하 집계 | GT-3 가전 내장 HEMS·가전 VPP | HEMS 탑재 AC·HP·가전 | 추가 비용 0원, DR 보상 | 가전 프리미엄, 가전 VPP 수익 배분, Energy Pack 전환 고객 확보
UK · US · DE · CA · TX ROI 불확실, 구독 저항, VPP 등록 <1/5 | 가치가 증명되지 않아 구매·과금이 막힘 | 검증 절감, 요금제 선택, 다자 명령 중재 | GT-4 Verified Value | 정산·요금제·권한 서비스 | 효과 없으면 무료, 유리한 요금제 | 절감 수수료 분배, 성과형 구독, 소매사 제휴
US · DE · UK · NL · IT 100A 패널, §14a, G100, 혼잡 | 연계 용량이 전기화 속도 제한 | 연계점 한도를 보장하며 HP·EV·ESS 동시 사용 | GT-5 Power Hub | Energy Pack Power Hub HW | 증설 없는 전기화 | Energy Pack HW 판매, DSO·Utility 조달

## Slide 50
11 · 사업 구조와 Region
신기술이 들어가는 사업
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
50
사업 ①
Smart Cottage
주거 공간 + 설비 결합 상품. Energy Pack과 Smart Home이 함께 들어가고 HEMS가 묶음. 미국 판매 제외.
사업 ②
Energy Pack
PV·ESS·HP·AC(+EV 충전) 묶음. Smart Cottage에 포함되며 별도 사업으로도 전개.
공통 기술
HEMS
Energy Pack·Smart Home·자사 가전 모두의 두뇌(GT-1~4). HW·가전 경쟁력과 서비스 수익으로 돈을 번다.
Region | 사업 | Target 고객 | 시장 지표 | 매출 산정 기준 | 적용 신기술
독일 | Energy Pack + HEMS 가전 | HP 교체 기존 단독주택, 설치업체 | HP 29.9만 대/년(80% 기존주택), 가정 ESS 36.6만 대/년 | 자사 HP 출하 × Energy Pack 부착률 × 게이트웨이·서비스 단가 | GT-1·2·5
영국 | HEMS 가전 + Energy Pack | 전기난방·EV 가구, 전력 소매사 | HP 목표 연 45만 대(2030), DFS 160만 가구 | HP·AC 출하 + 가전 VPP 수익 배분 + 소매사 성과형 수수료 | GT-1·2·3·4
네덜란드·프랑스 | HEMS 가전 + Energy Pack | PV 보유 가구, 공동주택 | NL 2027 상계 종료, FR 1,100만 고객 시간대 변경 | HP·온수·일체형 AC 판매 × HEMS 탑재율 | GT-2·3·4, T13
미국(CA·TX) | HEMS 가전 + Energy Pack(파트너) | AC·HP 가구, PV+ESS 가구, DR·VPP 사업자 | CA ESS 부착 약 70%, TX VPP 한도 500MW | 가전 VPP 수익 배분 + 파트너 채널 게이트웨이 | GT-3·4·5, T6
UAE·사우디 | Smart Cottage·HEMS 가전 | 빌라, 대단지 개발사, Utility | 사우디 가정 전력 161,207GWh, Dubai 2030 30% 절감 | 개발사·Utility 단지 계약(AC + 제어 서비스) | GT-2·3, T9
Notes: 출처 [6] pv magazine, 독일 배터리 2025 — https://www.pv-magazine.com/2026/01/12/germany-adds-6-57-gwh-of-battery-storage-in-2025-total-hits-24-gwh/ · https://www.pv-magazine.de/2026/01/06/weniger-neue-batteriespeicher-2025-installiert-aber-mit-mehr-kapazitaet/ [7] 독일 HP 2025 — https://www.renewable-energy-industry.com/news/world/article-7202-space-heating-heat-pumps-2025-in-germany-sales-rise-by-55-percent-industry-demands-clear-rules-in-the-building-energy-act [17] NESO DFS — https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/demand-flexibility-service-dfs [21] Enedis — https://www.enedis.fr/presse/enedis-met-en-oeuvre-la-reforme-des-heures-creuses-pour-accompagner-les-nouveaux-usages-lies [25] Rijksoverheid — https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling [31] CPUC NBT — https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/nem-revisit/net-billing-tariff [46] Dubai DSM 2050 — https://dubaisce.gov.ae/en/dsmstrategy2050/ [67] Carbon Brief Warm Homes Plan — https://www.carbonbrief.org/qa-what-uks-warm-homes-plan-means-for-climate-change-and-energy-bills [69] ERCOT Market Notice M-A030226-01 — https://www.ercot.com/services/comm/mkt_notices/M-A030226-01 [70] GASTAT Household Energy Statistics 2024 — https://www.stats.gov.sa/en/w/news/125

## Slide 51
12 · 회의 반영
회의에서 요구한 것과 대응
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
51
회의 요구 | 대응
“내년에 과제하면 뭐 할 건데”에 답할 신기술 | 2장 GT-1~5 산출물·목표·일정
Smart Cottage / Energy Pack / Smart Home / HEMS 관계 정리 | 0·1·11장: HEMS는 공통 두뇌, Energy Pack은 HW 패키지, 진입 경로 A·B·C
예측 정확도 개선 같은 연장선은 메인 아님, Digital Twin 불가 | 후보에서 제외, 확보 기술은 Enabler(1장)
SW에 국한하지 말고 HW까지, 타사 대비 2–3년 격차 | Gateway·Power Hub(GT-5), 가전 제어기 내장 HEMS(GT-3), T13, 기술별 격차 포인트
무료여도 연결이 귀찮으면 안 씀, DIY 10분 설치 | GT-1(자동 커미셔닝), GT-3(설치 0분)
Energy Pack의 본질 = Comfort를 해치지 않고 에너지 줄이기 | GT-2
렌탈·구독 저항, 선불 투자 ROI를 보고 싶은 심리 | GT-4 검증 절감·요금제 선택·성과형 과금
국가·Persona별 Pain Point, 시장을 여는 관문기술 | 6·7·10장
공통부·변동부 분리 | 1장 구조(HEMS 공통 / 국가 적응 / 확보 기술)
12월까지 + 2027·2028 로드맵, 역할·PL | 3장 6명 실행계획

## Slide 52
12 · 회의 반영
이 전략이 틀릴 수 있는 조건과 일정
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
52
이 전략이 틀릴 수 있는 조건
Matter·EEBus 표준화가 빨라져 커미셔닝 난이도가 크게 낮아지는 경우(GT-1 가치 감소, GT-3는 유리)
1KOMMA5·Octopus가 제조사 중립 레트로핏을 대규모 확산
자사 가전 제어기의 연산·통신 여유가 내장 HEMS에 부족한 경우
자사 HP·AC 내부 API 접근이 확보되지 않는 경우
일정
아웃라인 리뷰 → 소장 리뷰(매주)
10월 말 CTO 보고: 과제 지속·범위·인력 결정
12월까지 2027–2028 로드맵 확정

## Slide 53
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
53
CTO 결정 요청
예측 정확도가 아니라,
연결되고 · 조절하고 · 가전 안에서 돌고 · 증명하는 HEMS
1
과제 지속, 신기술 범위를 HEMS GT-1~4 중심으로 재정의 (GT-5는 2027 하반기 설계부터)
2
PL 포함 6명 재배치
3
자사 HP·AC·가전 내부 제어 API와 제어기 펌웨어 접근 승인
4
12주 실증 뒤 계속/축소 판단 기준 합의: 설정 시간 50%↓ · 쾌적 95% + 피크 20%↓ · 가전 2종 협조 제어 · 유료 파트너 1곳

## Slide 54
13 · 출처
참고 자료 (1/3)
2025–2026 자료 우선 · † 업계·2차 자료 · 전체 URL은 발표자 노트
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
54
1. Bundesnetzagentur, Dynamische Stromtarife · bundesnetzagentur.de
2. Bundesnetzagentur, §14a · bundesnetzagentur.de
3. Utility Partners † · utility-partners.de
4. Verivox(blackout-news) † · blackout-news.de
5. pv magazine, Solarspitzengesetz · pv-magazine.com
6. pv magazine, 독일 배터리 2025 · pv-magazine.com
7. 독일 HP 2025 · renewable-energy-industry.com
8. The Mobility House, V2G · mobilityhouse.com
9. heatload † · heatload.ing
10. Vattenfall, §14a · vattenfall.de
11. Eurostat · ec.europa.eu
12. Ofgem price cap · ofgem.gov.uk
13. Ofgem 2025 flexibility survey · ofgem.gov.uk
14. GOV.UK HP stats June 2026 · gov.uk
15. MCS Foundation · mcsfoundation.org.uk
16. Elexon MHHS · elexon.co.uk
17. NESO DFS · neso.energy
18. Fuse Energy † · fuseenergy.com
19. Kraken 2GW · evinfrastructurenews.com
20. Reonic G100 † · reonic.com
21. Enedis · enedis.fr
22. photovoltaique.info · photovoltaique.info
23. Selectra Linky † · en.selectra.info
24. CAPEB · capeb.fr
25. Rijksoverheid · rijksoverheid.nl
26. ENTSO-E Iberian report · eepublicdownloads.blob.core.windows.net
27. The Local Italy · thelocal.it
28. SolarPower Europe · solarpowereurope.org
Notes: [1] Bundesnetzagentur, Dynamische Stromtarife — https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/Vertragsarten/DynStromtarife/start.html [2] Bundesnetzagentur, §14a — https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/SteuerbareVBE/start.html [3] Utility Partners † — https://www.utility-partners.de/der-weg-zum-massenfaehigen-steuerungsrollout-ist-noch-lang/ [4] Verivox(blackout-news) † — https://blackout-news.de/en/news/dynamic-electricity-tariffs-more-expensive-than-fixed-price-plans-despite-consumption-optimization/ [5] pv magazine, Solarspitzengesetz — https://www.pv-magazine.com/2025/02/17/germany-introduces-new-rules-for-solar-remuneration-during-negative-prices/ [6] pv magazine, 독일 배터리 2025 — https://www.pv-magazine.com/2026/01/12/germany-adds-6-57-gwh-of-battery-storage-in-2025-total-hits-24-gwh/ · https://www.pv-magazine.de/2026/01/06/weniger-neue-batteriespeicher-2025-installiert-aber-mit-mehr-kapazitaet/ [7] 독일 HP 2025 — https://www.renewable-energy-industry.com/news/world/article-7202-space-heating-heat-pumps-2025-in-germany-sales-rise-by-55-percent-industry-demands-clear-rules-in-the-building-energy-act [8] The Mobility House, V2G — https://www.mobilityhouse.com/int_en/our-company/newsroom/article/german-parliament-removes-key-barrier-to-bidirectional-charging-vehicle-to-grid-becomes-possible [9] heatload † — https://heatload.ing/hems-integration-2026-warmepumpe-und-pv-mit-eebus-sg-ready-und-modbus-vernetzen [10] Vattenfall, §14a — https://www.vattenfall.de/steuerbare-verbrauchseinrichtungen-14a-enwg [11] Eurostat — https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260505-1 [12] Ofgem price cap — https://www.ofgem.gov.uk/your-energy-supply/your-energy-bill/energy-price-cap-unit-rates-and-standing-charges [13] Ofgem 2025 flexibility survey — https://www.ofgem.gov.uk/research/tracking-energy-consumers-use-low-carbon-and-flexible-products-and-services-2025 [14] GOV.UK HP stats June 2026 — https://www.gov.uk/government/statistics/heat-pump-deployment-statistics-june-2026/heat-pump-deployment-statistics-june-2026-summary [15] MCS Foundation — https://mcsfoundation.org.uk/news/heat-pump-skills-competition-puts-uk-warm-homes-ambition-at-risk-warns-new-report/ [16] Elexon MHHS — https://www.elexon.co.uk/bsc/operational/market-wide-half-hourly-settlement/ [17] NESO DFS — https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/demand-flexibility-service-dfs [18] Fuse Energy † — https://www.fuseenergy.com/blog/plug-in-solar-legislation [19] Kraken 2GW — https://www.evinfrastructurenews.com/ev-technology/ai-powered-vpp-kraken-reaches-2gw-managed-domestic-assets [20] Reonic G100 † — https://reonic.com/en-gb/blog/g100-export-limitation/ [21] Enedis — https://www.enedis.fr/presse/enedis-met-en-oeuvre-la-reforme-des-heures-creuses-pour-accompagner-les-nouveaux-usages-lies [22] photovoltaique.info — https://www.photovoltaique.info/fr/tarifs-dachat-et-autoconsommation/tarifs-dachat/arrete-tarifaire-en-vigueur/tarifs-de-vente-et-primes-autoconsommation-100kwc/ [23] Selectra Linky † — https://en.selectra.info/energy-france/guides/electricity/linky [24] CAPEB — https://www.capeb.fr/actualites/suspension-du-dispositif-maprimerenov-au-1er-janvier-2026-usnchl [25] Rijksoverheid — https://www.rijksoverheid.nl/themas/klimaat-milieu-en-natuur/energie-thuis/salderingsregeling [26] ENTSO-E Iberian report — https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/2025/iberian-blackout/Final%20Report%20on%20the%20Grid%20Incident%20in%20Spain%20and%20Portugal%20on%2028%20April%202025.pdf [27] The Local Italy — https://www.thelocal.it/20260917/why-are-italys-electricity-prices-among-the-highest-in-europe [28] SolarPower Europe — https://www.solarpowereurope.org/press-releases/new-report-eu-installs-27-1-g-wh-of-new-batteries-in-2025-as-utility-scale-storage-drives-record-growth

## Slide 55
13 · 출처
참고 자료 (2/3)
2025–2026 자료 우선 · † 업계·2차 자료 · 전체 URL은 발표자 노트
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
55
29. European Commission EMD · energy.ec.europa.eu
30. IEA Electricity 2026 · iea.org
31. CPUC NBT · cpuc.ca.gov
32. Solar.com PG&E † · solar.com
33. Brattle VPP · brattle.com
34. pv magazine USA DSGS · pv-magazine-usa.com
35. SEIA OBBB · seia.org
36. ACEEE panel survey · aceee.org
37. Solar Builder † · solarbuildermag.com
38. US DOE VPP Liftoff 2025 · liftoff.energy.gov
39. Utility Dive / EIA · utilitydive.com
40. Utility Dive Tesla ERCOT · utilitydive.com
41. Texas Tribune Beryl · texastribune.org
42. Electrek Tesla lease · electrek.co
43. Texas Energy Fund TBPP · txenergyfund.texas.gov
44. DEWA slab tariff · dewa.gov.ae
45. SurgePV Shams Dubai † · surgepv.com
46. Dubai DSM 2050 · dubaisce.gov.ae
47. SERA tariff · sera.gov.sa
48. ScienceDirect 2025 사우디 · vision2030.ai † · sciencedirect.com
49. Kahramaa BeSolar · km.qa
50. 1KOMMA5 1GW · ess-news.com
51. Tesla Storm Watch · tesla.com
52. Canary Media SPAN · canarymedia.com
53. Enphase IQ EM · investor.enphase.com
54. pv Europe Huawei · pveurope.eu
55. Samsung SmartThings Energy · partners.smartthings.com
56. Schneider Wiser · se.com
Notes: [29] European Commission EMD — https://energy.ec.europa.eu/news/electricity-market-design-deadline-transposing-new-rules-national-law-2025-01-17_en [30] IEA Electricity 2026 — https://www.iea.org/reports/electricity-2026/flexibility [31] CPUC NBT — https://www.cpuc.ca.gov/industries-and-topics/electrical-energy/demand-side-management/customer-generation/nem-revisit/net-billing-tariff [32] Solar.com PG&E † — https://www.solar.com/learn/pge-electric-rates/ [33] Brattle VPP — https://www.brattle.com/wp-content/uploads/2025/08/Assessing-VPP-Performance-Impacts-of-a-Test-Event-in-California-1.pdf [34] pv magazine USA DSGS — https://pv-magazine-usa.com/2025/09/15/california-cuts-funding-for-nations-largest-virtual-power-plant/ [35] SEIA OBBB — https://seia.org/research-resources/clean-energy-provisions-big-beautiful-bill/ [36] ACEEE panel survey — https://www.aceee.org/sites/default/files/proceedings/ssb24/pdfs/A%20Comprehensive%20Survey%20of%20Electrical%20Panel%20Capacities%20in%20U.S.%20Single-Family%20Homes%20and%20Implications%20for%20Nationwide%20Electrification.pdf [37] Solar Builder † — https://solarbuildermag.com/energy-storage/soft-costs-get-lost-keeping-residential-storage-installations-profitable/ [38] US DOE VPP Liftoff 2025 — https://liftoff.energy.gov/wp-content/uploads/2025/01/LIFTOFF_DOE_VirtualPowerPlants2025Update.pdf [39] Utility Dive / EIA — https://www.utilitydive.com/news/data-centers-electricity-residential-rates-eia/820342/ [40] Utility Dive Tesla ERCOT — https://www.utilitydive.com/news/tesla-virtual-power-plants-vpp-ercot-puc-texas-grid/691713/ [41] Texas Tribune Beryl — https://www.texastribune.org/2024/07/25/texas-power-grid-puc-centerpoint-hurricane-beryl [42] Electrek Tesla lease — https://electrek.co/2026/08/13/tesla-powerwall-backup-lease-tesla-electric-texas/ [43] Texas Energy Fund TBPP — https://www.txenergyfund.texas.gov/TBPP [44] DEWA slab tariff — https://www.dewa.gov.ae/en/consumer/billing/slab-tariff [45] SurgePV Shams Dubai † — https://www.surgepv.com/solar-compliance/uae/guides/dewa-shams-dubai [46] Dubai DSM 2050 — https://dubaisce.gov.ae/en/dsmstrategy2050/ [47] SERA tariff — https://www.sera.gov.sa/en/consumer/electric-tariff/electric-tariff-categories/consumption-tariff [48] ScienceDirect 2025 사우디 · vision2030.ai † — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957178725000852 · https://vision2030.ai/encyclopedia/saudi-arabia-electricity-consumption/ [49] Kahramaa BeSolar — https://www.km.qa/RenewableEnergy/Pages/BeSolar.aspx [50] 1KOMMA5 1GW — https://www.ess-news.com/2026/05/21/1komma5-achieves-1-gw-of-shiftable-load-with-its-virtual-power-plant-globally/ [51] Tesla Storm Watch — https://www.tesla.com/support/energy/powerwall/mobile-app/storm-watch [52] Canary Media SPAN — https://www.canarymedia.com/articles/electrification/span-edge-smart-panel-utility-meter [53] Enphase IQ EM — https://investor.enphase.com/news-releases/news-release-details/enphase-energy-launches-iq-energy-management-australia-and-new [54] pv Europe Huawei — https://www.pveurope.eu/planning/huawei-fusionsolar-rebrands-emma-smart-assistant [55] Samsung SmartThings Energy — https://partners.smartthings.com/press-release/new-smartthings-energy-features-take-home-energy-management-to-next-level [56] Schneider Wiser — https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-launches-ai-powered-home-energy-management-feature-for-wiser-home-66d6bac4d6b0eff3580dc113/

## Slide 56
13 · 출처
참고 자료 (3/3)
2025–2026 자료 우선 · † 업계·2차 자료 · 전체 URL은 발표자 노트
HEMS · Energy Pack 신기술 v4 · 2026.09.30
56
57. sonnen VPP · sonnengroup.com
58. CSA Matter 1.4 · csa-iot.org
59. Smart thermostat review (ScienceDirect) · sciencedirect.com
60. POWER Voltus–Octopus · powermag.com
61. Sigenergy · sigenergy.com
62. DOE review (Applied Energy) · sciencedirect.com
63. Mitsubishi Electric §14a · mitsubishi-les.com
64. EcoFlow OCEAN Pro · energy.ecoflow.com
65. gridX † · gridx.ai
66. CPUC Rule 21 · cpuc.ca.gov
67. Carbon Brief Warm Homes Plan · carbonbrief.org
68. TPPF Uri · texaspolicy.com
69. ERCOT Market Notice M-A030226-01 · ercot.com
70. GASTAT Household Energy Statistics 2024 · stats.gov.sa
71. Santé publique France, Summer 2025 · santepubliquefrance.fr
72. Ofgem FANZ Survey 2025 · ofgem.gov.uk
73. Connexion, 프랑스 폭염 대응 계획 † · connexionfrance.com
74. Connexion, 공동주택 에어컨 승인 † · connexionfrance.com
75. DEWA Cooling / Smart Living · dewa.gov.ae
76. Midea H-Pack (MCE 2026) · tools.prnewswire.com
77. EU JRC, Energy Smart Appliances Code of Conduct 확대(2026.3) · joint-research-centre.ec.europa.eu
78. Samsung, SmartThings Flex Connect 확대 · news.samsung.com
79. Renew Home, Rush Hour Rewards 2024 · renewhome.com
80. CSA, Matter 1.5 에너지 관리 · csa-iot.org
81. CSA, Matter for Energy Smart Appliances · csa-iot.org
Notes: [57] sonnen VPP — https://sonnengroup.com/press/europes-largest-vpp/ [58] CSA Matter 1.4 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-4-enables-more-capable-smart-homes/ [59] Smart thermostat review (ScienceDirect) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666792425000307 [60] POWER Voltus–Octopus — https://www.powermag.com/flexibility-as-a-service-gains-u-s-foothold-with-new-voltus-octopus-partnership/ [61] Sigenergy — https://www.sigenergy.com/en/products/sigenstor [62] DOE review (Applied Energy) — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030626192600824X [63] Mitsubishi Electric §14a — https://www.mitsubishi-les.com/en-de/knowledge/section-14-a-enwg-and-its-significance-21120.html [64] EcoFlow OCEAN Pro — https://energy.ecoflow.com/us/products/ocean-pro-home-solar-battery [65] gridX † — https://www.gridx.ai/knowledge/what-is-net-metering-in-the-netherlands-salderingsregeling [66] CPUC Rule 21 — https://www.cpuc.ca.gov/Rule21/ [67] Carbon Brief Warm Homes Plan — https://www.carbonbrief.org/qa-what-uks-warm-homes-plan-means-for-climate-change-and-energy-bills [68] TPPF Uri — https://www.texaspolicy.com/fool-me-twice-why-the-texas-grid-is-still-vulnerable-to-winter-storms/ [69] ERCOT Market Notice M-A030226-01 — https://www.ercot.com/services/comm/mkt_notices/M-A030226-01 [70] GASTAT Household Energy Statistics 2024 — https://www.stats.gov.sa/en/w/news/125 [71] Santé publique France, Summer 2025 — https://www.santepubliquefrance.fr/en/climat/fortes-chaleurs-canicule/national-bulletin/heat-and-health-a-review-summer-2025 [72] Ofgem FANZ Survey 2025 — https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/2026-05/Flexibility-and-Net-Zero-Survey-Findings-Report-2025.pdf [73] Connexion, 프랑스 폭염 대응 계획 † — https://www.connexionfrance.com/practical/france-heatwave-minister-unveils-plan-to-help-homes-and-cities-cope/796965 [74] Connexion, 공동주택 에어컨 승인 † — https://www.connexionfrance.com/practical/why-does-it-take-so-long-to-get-air-conditioning-approved-for-a-flat-in-france/804681 [75] DEWA Cooling / Smart Living — https://www.dewa.gov.ae/en/consumer/sustainability/sustainability-and-conservation/cooling [76] Midea H-Pack (MCE 2026) — https://tools.prnewswire.com/en-us/live/20823/release/20260331EN23507 [77] EU JRC, Energy Smart Appliances Code of Conduct 확대(2026.3) — https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/energy-smart-appliances-code-conduct-expands-coverage-promoting-interoperability-2026-03-25_en [78] Samsung, SmartThings Flex Connect 확대 — https://news.samsung.com/us/samsung-smartthings-flex-connect-expands-reach-maximize-energy-savings-rewards [79] Renew Home, Rush Hour Rewards 2024 — https://www.renewhome.com/press/press-release/rush-hour-rewards-participants-received-more-than-40-million-in-rewards-last-year [80] CSA, Matter 1.5 에너지 관리 — https://csa-iot.org/newsroom/matter-1-5-introduces-cameras-closures-and-enhanced-energy-management-capabilities/ [81] CSA, Matter for Energy Smart Appliances — https://csa-iot.org/newsroom/matter-enabling-universal-grid-friendly-integration-for-energy-smart-appliances-and-more/